###### Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

###### 657 33  Brno,  Hybešova  254/16

KANALIZAČNÍ  ŘÁD

pro obec  Štěpánov nad Svratkou

platný

od  31.8.2013

Vlastník :          Obec Štěpánov nad Svratkou 23

592 63 Štěpánov nad Svratkou

Provozovatel :  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33  Brno

Brno, 2013

Obsah :

| 1.0. |  | Titulní list |
| --- | --- | --- |
| 2.0. |  | Popis území |
| 2.1. |  | Charakteristika obce |
| 2.2. |  | Cíle kanalizačního řádu |
| 3.0. |  | Technický popis stokové sítě |
| 3.1. |  | Druh kanalizace, situování kmenových stok, objekty na stokové síti |
| 3.2. |  | Údaj o počtu obyvatel v obci a počtu obyvatel připojených na kanalizaci |
| 4.0. |  | Údaje o čistírně odpadních vod, do které jsou odváděny odpadní vody |
| 4.1. |  | Základní údaje |
| 4.1.1. |  | Povolení k nakládání s vodami a projektovaná kapacita čistírny odpadních vod |
| 4.1.2. |  | Současný stav čistírny odpadních vod |
| 4.1.3. |  | Počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel |
| 4.1.4. |  | Způsob oddělení dešťových vod |
| 4.2. |  | Technický popis čistírny odpadních vod |
| 5.0. |  | Údaje o vodním recipientu |
| 6.0. |  | Seznam látek, které nejsou odpadními vodami |
| 7.0. |  | Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro jednotlivé odběratele |
| 7.1. |  | Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity |
| 8.0. |  | Opatření při poruchách a haváriích kanalizace |
| 8.1. |  | Instituce a organizace, kterým se hlásí mimořádné události |
| 9.0. |  | Způsob stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace a míry jejich znečištění |
| 9.1. |  | Stanovení množství odpadních vod |
| 9.2. |  | Kontrola míry znečištění odpadních vod |
| 9.3. |  | Analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod |
| 10.0. |  | Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplývající z kanalizačního řádu |
| 11.0. |  | Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu |
| 12.0. |  | Aktualizace kanalizačního řádu |

| Přílohy: |
| --- |
| 1. |  | Nejvyšší přípustné hodnoty znečištění dovážených koncentrovaných odpadních vod |
| 2. |  | Související normy a předpisy |
| 3. |  | Mapová příloha |

- Titulní list

Působnost  tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Štěpánov nad Svratkou.

Záznamy  o platnosti  kanalizačního řádu :

Schválen podle §14, odst. 3  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem - vydaným dne 14.8.2013 pod  č.j. OŽP/14601/2013/Pe na období od 31.8.2013 do 30.11.2022, tj. na dobu platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu obce Štěpánov nad Svratkou po jejich předčištění na ČOV Štěpánov nad Svratkou nebo do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým místně a věcně příslušný vodoprávní úřad schválí kanalizační řád, jehož návrh je navrhovatel povinen předložit, pokud dojde ke změně podmínek, za kterých byl tento kanalizační řád schválen.

Změny a doplnění :

| Dodatek čís. | Rozhodnutí č.j. | Vydané dne |
| --- | --- | --- |

2.0. Popis území

2.1. Charakteristika obce

Obec Štěpánov nad Svratkou, ležící zhruba 35 km východně od Žďáru nad Sázavou a 7 km od Bystřice nad Pernštejnem se nachází v severozápadní části jižní Moravy, v oblasti Českomoravské vrchoviny (východní část), v kraji Vysočina (16(20´ východní délky a 49(30´ severní šířky).  Obcí protéká přibližně severojižním směrem řeka Svratka, do které se zprava, těsně nad vyústí z ČOV, vlévá potok Hodonínka.

Zástavbu obce tvoří hlavně řadové i jednotlivě stojící rodinné domy. Zástavba obce a její občanská vybavenost odpovídají její velikosti.

Pracovní příležitosti v obci poskytuje několik malých výrob a drobné živnosti. Z hlediska funkce stokové sítě a čistírny odpadních vod je třeba zdůraznit, že v současné době nejsou do ní přiváděny kvantitativně a kvalitativně významné podíly tzv. průmyslových odpadních vod a ani do budoucna se s nárůstem jejich množství nepočítá.

ČOV je vybavena pro případný příjem dovážených koncentrovaných odpadních vod (podmínky pro jejich vypouštění – viz příloha č.2 kanalizačního řádu).

Další vybrané údaje související s odkanalizováním obce:

- počet obyvatel trvale bydlících v obci (k 31.12.2012) 	-     695

- z toho počet obyvatel připojených na kanalizaci            -     695

2.2. Cíle kanalizačního řádu

Zákon   č.  274 / 2001 Sb., o  vodovodech  a   kanalizacích   ukládá   vlastníku kanalizace (zastoupenému provozní společností BVK a.s.) povinnost zajistit zpracování  kanalizačního řádu, před podáním návrhu na kolaudaci stavby kanalizace, příp.změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen (§ 14, odst.3,5 zákona č.274/2001 Sb. a  § 25 vyhlášky  MZe ČR č.  428/2001 Sb., ve   znění   pozdějších   úprav,  kterou  se  provádí  zákon o vodovodech a kanalizacích). Protože od …………je nakládání s vodami, spočívající v oprávnění vypouštět  odpadní  vody  z ČOV Štěpánov do vodního toku Svratka nově upraveno (rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice pod Pernštejnem ze dne 28.11.2011  vydaným  pod č.j. OŽP/21171/2012/Pe  a citovaným v kapitole 4.1.1. kanalizačního řádu).

Náležitosti kanalizačního řádu stanovuje §24 vyhlášky MZe ČR čís. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav,  kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Kanalizační    řád   obce Štěpánov nad Svratkou   je  součástí  vnitřně  logicky  provázaného souboru  dokumentů externího i interního charakteru upravujících činnosti spojené s provozem, užíváním a rozvojem  kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce.

Vytváří právní podklad a zdroj pro její užívání, upravuje právní vztahy  mezi provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a producenty odpadních vod, tak, aby byla umožněna co největší hospodárnost při odvádění odpadních vod při současném splnění  požadavků  zabezpečujících :

- jakost vodních toků a podzemních vod

- normální provoz čistírny odpadních vod

- maximální efektivnost a účinnost při čištění odpadních vod

- maximální využití kapacity stokové  sítě a ČOV Štěpánov

- maximální bezpečnost osob, pracujících v prostorách stokové sítě

3.0. Technický popis stokové sítě

3.1. Druh kanalizace, situování kmenových stok, objekty na stokové síti

V obci je vybudován oddílný systém kanalizace,  tj. splašková a dešťová kanalizace. Páteř stokové splaškové sítě je tvořena kmenovou stokou A v délce 1569 m. Od ČOV je stoka vedena po levém břehu Svratky, do ní je zaústěna stoka AA ( vede po levém břehu Hodonínky), podchází říčku Hodonínku, a st. silnici 1. třídy č. 19. Za silnicí je umístěna čerpací stanice ČS 1. Do ní je samospádem svedena stoka A se svými přítoky AB- AF z převážné části obce. V severní části obce je stoka AG  svedena do druhé čerpací stanice označené ČS2, umístěné u náhonu na řece Svratce. Z ní se odpadní voda přečerpává do stoky A. V čerpacích stanicích jsou osazeny ponorná čerpadla 50- GFRU, každé má výkon 3,5 l/s, retence ČS mají bezpečnostní přepady do toku.

Materiál potrubí pro splaškovou kanalizaci je kamenina, DN 300 a 400 mm. Některé okrajové části obce nejsou odkanalizovány. Ve stokách je zřejmý nátok balastních vod.

V rámci realizace kanalizace VOV byla rovněž vybudovány dešťové stoky DII, DII2, DIII, DIII2 , které jsou součástí kanalizačního řádu. Materiál potrubí pro dešťovou kanalizaci je železobeton. Ostatní stávající stoky se využívají jako dešťové.

celková délka kanalizace :	     5651  m

celková délka splaškové kanalizace:  4977  m

celková délka dešťové kanalizace:       674  m

počet kanalizačních přípojek:	       140  ks

délka kanalizačních přípojek: 	     1 400 m

počet čerpacích stanic		            2 ks

| inv. číslo | č.obj | název majetku | kanalizační úsek poč.šachta-konc.šachta | materiál | DN [mm] | délka [m] | poč. šachet [ks] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R694 | SO 0971 | Štěpánov nad Svratkou - splaškové stoky |
|  |  | stoka "Bystřičák" | 1391959 -1507725 | kamenina | 300 | 148,57 | 6 |
|  |  | stoka A | 1391862 - 1391847 | kamenina | 300 | 560,74 | 15 |
|  |  |  | ČS1 - 1391842 | kamenina | 300 | 159,12 | 5 |
|  |  |  | 1391842 1391841 | litina | 300 | 41,3 | 1 |
|  |  |  | 1391841 - 1391959 | kamenina | 300 | 807,77 | 30 |
|  |  | stoka AA | 1391857 - 1391812 | kamenina | 300 | 818,26 | 27 |
|  |  | stoka AA1 | 1391836 - 1391924 | kamenina | 300 | 96,67 | 3 |
|  |  | stoka AA2 | 1391825 - 1391904 | kamenina | 300 | 139,74 | 7 |
|  |  | stoka AB | 1391843 - 1391865 | kamenina | 300 | 717,38 | 28 |
|  |  | stoka AB1 | 1391889 - 1391901 | kamenina | 300 | 69,63 | 4 |
|  |  |  | 1391901 - 1391902 | kamenina | 200 | 33,84 | 1 |
|  |  | stoka AB1-1 | 1391899 - 1391897 | kamenina | 300 | 56,89 | 2 |
|  |  | stoka AB-2 | 1391895 - 1391893 | kamenina | 200 | 88,23 |  |
|  |  | stoka AB-2 | 1391885 - 1391895 | kamenina | 300 | 18,44 |  |
|  |  | stoka AB3 | 1391873 - 1391896 | kamenina | 300 | 37,64 | 1 |
|  |  | stoka AC | 1391931 - 1391913 | kamenina | 300 | 158,06 | 7 |
|  |  |  | 1391913 - 1391911 | kamenina | 200 | 65,46 | 2 |
|  |  | stoka AD | 1391932 - 1391967 | kamenina | 300 | 64 | 3 |
|  |  | stoka AD-1 | 1391969 - 1493946 | kamenina | 300 | 34,63 | 3 |
|  |  | stoka AE | 1391943 - 1391965 | kamenina | 300 | 60,53 | 3 |
|  |  | stoka AF | 1391943 - 1391920 | kamenina | 300 | 87,59 | 4 |
|  |  | stoka AG | 1391954 - 1391799 | kamenina | 300 | 209,02 | 11 |
|  |  | stoka AG1 | ČS3 - 1391810 | kamenina | 300 | 138,96 | 4 |
|  |  |  | 1391811 - 1391955 | kamenina | 300 | 7,88 |  |
|  |  | spojovací potrubí v ČOV | 1391864 - 1391963 | kamenina | 400 | 32,36 | 2 |
|  |  |  | 1391862 - 1391864 | kamenina | 300 | 75,88 | 2 |
|  |  | výust z ČOV | 1391963 - výust | kamenina | 300 | 67,56 | 3 |
|  | SO 0973 | výtlak z ČS1 | ČS1 - 1391847 | IPE110x6,2 | 100 | 143,94 | 1 ČS |
|  | SO 0979 | výtlak z ČS3 | ČS3 - 1391811 | IPE110x6,2 | 100 | 153,86 | 1 ČS |
|  | SO 0956 | potrubí ČOV | 1391963 - 1391970 | kamenina | 300 | 31,72 | 3 |
| Splaškové stoky celkem | 4 977,10 | 171 |
| R0171 | SO 0970 | Štěpánov nad Svratkou - dešťové stoky |
|  |  | stoka DII | 1392884 - 1392886 | žel. beton | 600 | 58,03 | 2 |
|  |  | stoka DII2 | 1392877 - 1392879 | žel. beton | 600 | 34,35 | 2 |
|  |  | stoka DIII | 1392877 - výust | žel. beton | 600 | 523,18 | 19 |
|  |  | stoka DIII3 | 1392867 - 1392883 | žel. beton | 300 | 58,74 | 2 |
| Dešťové stoky celkem | 674,3 | 25 |
| Kanalizační síť celkem | 5 651,40 | 196 |

3.2.  Údaj   o  počtu   obyvatel  v   obci  a  počtu  obyvatel   připojených   na   kanalizaci

- počet obyvatel v oblasti obecní kanalizační sítě …………….…        695

- z toho počet obyvatel připojených na kanalizaci ………………        695

4.0. Údaje o čistírně odpadních vod,  do které  jsou  odváděny  odpadní vody

4.1. Základní údaje

4.1.1. Povolení k nakládání s vodami

Výstavba „Kanalizace a  ČOV Štěpánov nad Svratkou“ byla  provedena na základě rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou č.j. ŽP/Vod.1703/95-Ms ze dne 11.7.1995 a rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení stavby č.j. ŽP/Vod.1818/99/Ol ze dne 28.7.1999;  zkušební provoz plynule navázal na ukončení komplexních zkoušek - započal ve 01/1999 a byl ukončen ke 31.10.2000. Do trvalého provozu byla ČOV uvedena rozhodnutím č.j. ŽP/Vod. 3007/2000/Ol ze dne 10.1.2001.

# ČOV  musí plnit podmínky pro nakládání s vodami stanovené rozhodnutím vydaným dne 28.11.2012 odborem životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem pod č.j. OŽP/21171/2012/Pe  s dobou platnosti do 30.11.2022.

Maximální množství vypouštěných odpadních vod

# Q prům. 	=   4,7 l/s

# Q max.  	=   6,4 l/s

# Q bil. 	=   202 000 m3/rok

Maximální hodnoty (m)

BSK5  = 30 mg/l                          	CHSKCr = 140 mg/l                           	NL = 30 mg/l

N – NH4 = 40 mg/l

Přípustné hodnoty (p)

BSK5 = 20 mg/l                              	CHSKCr =    75 mg/l                             	NL = 25 mg/l

N – NH4 = 18 mg/l

Maximální bilanční hodnoty

BSK5 = 2,9 t/rok                       	CHSKCr = 15,95 t/rok                          	NL = 3,63 t/rok

N – NH4 = 2,61 t/rok

Maximální hodnoty (m) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozborem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut odebraného kdykoliv v kontrolovaném období a nepřekročitelné v žádném z těchto vzorků.

Přípustné hodnoty (p) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozborem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut, které mohou být překročeny nejvýše u 2 ze vzorků odebraných v průběhu jednoho kalendářního roku.

Průměrné hodnoty (prům.) - aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok stanovených rozborem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut a nesmí být překročeny.

Maximální bilanční hodnoty – zjištěné jako součin „p“ – hodnoty uvedených emisních limitů (přepočtené na průměrné hodnoty koeficienty uvedenými v tabulce 3 přílohy III k Metodickému pokynu odboru ochrany vod MŽP ČR k NV č.229/2007 Sb.), resp. jejich hodnoty prům. a jejich maximálního ročního bilančního množství.

4.1.2. Současný stav čistírny odpadních vod

tab. 4.1.2.

| Ukazatele | Rozměr jednotky | Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod | Nejvyšší skutečné množství a znečištění odpadních vod |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Množství odpadních vod | m3/rok | 202 000 | 135 082 |
| BSK5 | mg/l | p=20 | m=30 | dodržen | m=21,0 |
|  | t/r | 1,74 | 0,45 |
| CHSK | mg/l | p=75 | m=140 | dodržen | m=76,0 |
|  | t/r | 7,83 | 2,76 |
| NL | mg/l | p=25 | m=30 | dodržen | m=30,0 |
|  | t/r | 2,18 | 1,08 |
| N-NH4 | mg/l | prům.=12 | m=20 | prům.=1,69 | m=6,1 |
|  | t/r | 1,74 | 0,17 |

Vysvětlivky  k tabulce  4.1.2.

sloupec  3

nejvyšší   přípustné   množství  a  znečištění  odpadních  vod  vypouštěných  z  ČOV  Štěpánov nad Svratkou dle rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. OŽP/21171//2012/Pe vydaném Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem dne 28.11.2012

sloupec 4

nejvyšší skutečné množství  a  znečištění  odpadních  vod  odtékajících  z ČOV  Štěpánov nad Svratkou v období let 2008 - 2012

4.1.3. Počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel

- počet připojených fyzických obyvatel…………………..  695

- počet skutečně připojených  ekvivalentních obyvatel…….458 (60gBSK5/obyv./den)

(prům. zatížení BSK 5  na vstupu do ČOV v období 2007 – 2011)

4.1.4. Způsob oddělení dešťových vod

Do ČOV Štěpánov budou výhledově přitékat výhradně splaškové vody. Odlehčovací komory na této kanalizaci nejsou.

4.2. Technický popis čistírny odpadních vod

Jedná se o mechanicko biologickou ČOV uvedenou do zkušebního provozu v r. 2000, do trvalého provozu v r. 2001. ČOV se skládá z těchto objektů:

Čerpací jímka na přítoku s česlicovým košem s šířkou průlin 30 mm. V jímce jsou tři čerpadla,

50-GFRU o výkonu 3,5 l/s .

Jemné česle ručně a strojně stírané Fontána, průliny 6 mm.

Vertikální lapák písku VLPM 800.

Aktivační nádrž o objemu  250 m3 s provzdušňovacími elementy ASEKO s dmychadly LUTOS, míchadlem, kyslíkovou sondou INSA.

Čtvercová vertikální dosazovací nádrž, rozměrů 4,8 x 4,8 m. o celkové ploše 23, m2, celkovém objemu 46 m3.

Uskladňovací nádrž kalu  o objemu 162 m3.

Odvodňování kalu je gravitační; ČOV je vybavena chemickým hospodářstvím pro srážení fosforu a je schopna přijímat dovážené koncentrované splaškové vody.

5.0. Údaje o vodním recipientu

-   Název  a  číslo  hydrologického  pořadí  toku : Svratka

4 – 15 – 01 – 057

-   Říční kilometr vypouštění : 101,900 km

-   Kategorie vodního toku (dle vyhlášky č.470/2001 Sb.) : významný vodní tok

-   Identifikační číslo vypouštění odpadních vod : 515 871

-   Q355 (v profilu – odtok z nádrže Vír, ř.km 110,000) : 630 l/s

Jakost vody v recipientu  nad  místem  vypouštění  z ČOV

(č.profilu 1176, ř.km. 112,2, hodnoty C90)

| BSK 5 | = | 2,40 | mg/l, |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | = | 25,60 | mg/l, |
| N-NH4 | = | 0,41 | mg/l, |
| Pc | = | 0,16 | mg/l, |

- Seznam látek,  které  nejsou  odpadními  vodami

Do stokové sítě (tj. jednotné nebo oddílné splaškové kanalizace) nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

- zvlášť nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

- Organohalogenové  sloučeniny  a  látky, které  mohou  tvořit  takové sloučeniny ve vodním  prostředí,

- organofosforové sloučeniny,

- organocínové sloučeniny,

- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,

- rtuť a její sloučeniny,

- kadmium a jeho sloučeniny,

- persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,

- persistentní  syntetické  látky, které  se  mohou  vznášet,  zůstávat  v suspenzi  nebo klesnout  ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

- Metaloidy,  kovy  a  jejich   sloučeniny   (  zinek,  měď,  nikl,  chrom,  olovo,  selen,  arzen,  antimon,

molybden,  titan,  cín,  baryum,  berylium,  bor,  uran,  vanad,  kobalt,  thalium,  telur,  stříbro),

- biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,

- látky, které mají škodlivý  účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z  vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách,

- toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma  těch, jež jsou  biologicky  neškodné  nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,

- elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,

- nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu,

- fluoridy,

- látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany,

- kyanidy,

- sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

- další, nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:

- Radioaktivní, infekční  a  jiné,  ohrožující  zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů  stokové  sítě, popřípadě  obyvatelstva ,  nebo způsobující nadměrný  zápach,

- narušující  materiál  stokové  sítě, nebo  čistírny  odpadních vod,

- způsobující provozní závady, nebo  poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,

- hořlavé, výbušné,  popř. látky,  které  smísením  se  vzduchem,  vodou,  nebo  jinými  látkami, které se mohou   v   kanalizaci   vyskytovat,  tvoří  nebezpečné  směsi  a  to i v těch  případech, kdy se jedná o látky jinak  nezávadné,

- trvale měnící barevný vzhled  vyčištěné odpadní vody,

- pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady,

- jedy, omamné látky a žíraviny.

- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky a pod.)

- látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné zemědělské výroby (např. koncentrované silážní šťávy, statková hnojiva, komposty)

- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)

Kombinací vhodných opatření je třeba co nejvíce omezit vnikání látek pocházejících z tzv. plošných zdrojů znečištění do splaškové nebo oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod  (a rozhodnutím vodoprávního úřadu prohlášené za kanalizace pro veřejnou potřebu - § 1 odst.3 a 4 zákona č.274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích) :

Jedná se především o :

- soli používané v období zimní údržby  komunikací,

- jiné pevné látky organického i anorganického původu,

- látky ropného původu (vyjádřené jako obsah NEL – nepolární extrahovatelné látky, nebo jako obsah uhlovodíků C10 – C40 ),

které jsou srážkovými vodami odnášeny z venkovních (zpevněných) ploch jednotlivých nemovitostí, z pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství (zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a přes dešťové vpustě a kanalizační šachty vnikají do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Tato opatření zahrnují např. vhodné způsoby údržby pozemních komunikací (mj. čištění lapačů splavenin v dešťových vpustích), instalaci vhodných typů odlučovačů ropných látek (účinnost odstraňování ropných látek je zvolena v závislosti na místních podmínkách -  především podle toho, zda je srážková voda odváděna přímo do vodního toku nebo do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod), pravidelně udržovaných podle doporučení výrobce, atd.

Do oddílné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod přímo do recipientu nesmějí být vypouštěny odpadní vody, a to ani po předčištění v čistírně odpadních vod nebo z filtrací z bazénů apod.

- Stanovení   nejvyšší    přípustné    míry    znečištění odpadních vod  vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro jednotlivé odběratele

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) napojeným na kanalizaci povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových a nebyla ohrožena její funkce, aby nebyl ohrožen materiál stokové sítě a nebyly překročeny její kapacitní možnosti.

Kanalizační řád, kromě  povolených  hodnot  zbytkového  znečištění  odpadních  vod   vypouštěných do stokové sítě uvedených pro jednotlivé jeho ukazatele v následujících tabulkách a seznamu látek, které nejsou odpadními vodami (viz kapitola 6.0. kanalizačního řádu) stanovuje souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace v kapitole 11.0. tohoto kanalizačního řádu.

Producenti odpadních vod (odběratelé), jež jsou napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, jsou pro účely kanalizačního řádu a v souladu s § 24, písm. g) vyhlášky MZe ČR č.428/2001 Sb. , v  platném znění rozdělení do dvou základních skupin.

- skupina

Producenti splaškových odpadních vod, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, koupelen, prádelen, WC apod.).

- skupina

Producenti průmyslových odpadních vod ), které vznikají jako vedlejší produkt technologických procesů ve výrobních i jiných zařízeních. Současně však mohou produkovat i splaškové odpadní vody.

Pozn.: Do této skupiny mohou formálně náležet Železárny Štěpánov, s.r.o., které však v současné době

vypouštějí do kanalizace pro veřejnou potřebu výhradně odpadní vody charakteru splaškových

odpadních vod (vody ze sociálních zařízení) v množství  max. 4 000 m3/rok.

I. 	skupina

Producenti splaškových odpadních vod jsou rozděleni do následujících kategorií:

1. kategorie – Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí určených výhradně k trvalému bydlení.

Platí pro ně zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou odpadními vodami (viz kap. 6.0. kanalizačního řádu) a souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace (viz kap, 11.0.  kanalizačního řádu).

2. kategorie – Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí určených částečně  nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení. Do této skupiny patří producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z objektů komerčního charakteru nebo objektů technické a občanské vybavenosti (nemocnice, školy, restaurace, ubytovací zařízení apod.)

Pozn.:Zahrnuje všechny drobné provozovny a objekty občanské vybavenosti v obci.

Specifické podmínky při odvádění odpadních vod z nemovitostí, v nichž jsou provozovány

Stomatologické  ordinace viz pozn.2)  k tab.7.0.0.

Platí pro ně limity koncentrace vypouštěného znečištění uvedené v tabulce 7.0.0. kanalizačního řádu, zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou odpadními vodami (viz kap. 6.0. kanalizačního řádu) a souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace (viz kap, 11.0.  kanalizačního řádu).

Limitní  hodnoty  předepsané  pro  jednotlivé  ukazatele  znečištění  definují rozsah  povoleného nakládání  s vodami  při  jejich  vypouštění  do kanalizace pro veřejnou potřebu a  jsou pro  výše  uvedené  okruhy  producentů  přehledně  shrnuty  v následujících  tabulkách.

Tyto limitní hodnoty jsou pro jednotlivé ukazatele znečištění porovnávány s výsledky rozboru vzorků :

Pozn.: Typ a druh odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval změny jakosti vypouštěných odpadních vod v závislosti na místních a časových podmínkách jejich odtoku ze sledované nemovitosti

- směsného vzorku (sv) vypouštěných odpadních vod

typ C - 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku

Použije se v případě vzorkování nemovitosti s  nepřetržitou produkcí odpadních vod (3 – směnný provoz) s významnými rozdíly v jejich objemu během sledovaného intervalu.

typ B - 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných  v intervalu 2 hodin

Použije se v případě vzorkování nemovitosti s  nepřetržitou produkcí odpadních vod (3 – směnný provoz).

8 hodinového směsného vzorku - získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných   v   intervalu  nejdéle 1 hodiny

Použije se v případě vzorkování nemovitosti s kratší než celodenní produkcí odpadních vod (1 – směnný provoz)

typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Použije se při vzorkování nemovitosti, v těch případech, kdy nelze odebrat vzorek 8 hodinový nebo vzorky typu A nebo C.

- prostého vzorku (pv) vypouštěných odpadních vod, získaného jednorázovým odběrem celého objemu vzorku

Použije se při vzorkování nemovitosti v odůvodněných případech, kdy nelze odebrat některý z druhů směsných vzorků (např. : časově limitovaná vypouštění odp. vod, havarijní stavy, apod.) .

Pozn. :  Vysvětlující  poznámky  u  jednotlivých  tabulek  jsou  jejich  nedílnou  součástí.

Limitní hodnoty pro producenty I. skupiny, 2 kategorie

### Tab. 7.0.0.  Limitní   hodnoty   znečištění   splaškových   odpadních  vod   vypouštěných    do kanalizace pro veřejnou potřebu z nemovitostí určených částečně nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení *)

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnota zbytkového znečištění |
| --- | --- | --- |
|  |  | sv | pv |
| BSK5 | mg/l | 450 | 750 |
| CHSKCr | mg/l | 900 | 1800 |
| Nerozpuštěné látky (NL) | mg/l | 400 | 600 |
| Rozpuštěné látky (RL) | mg/l | 800 | 1600 |
| Amoniakální dusík (N-NH4+) | mg/l | 75 | 100 |
| Celkový dusík (Ncelk.) | mg/l | 90 | 120 |
| Veškerý fosfor (Pcelk.) | mg/l | 15 | 30 |
| Extrahovatelné látky (EL) 1) | mg/l | 100 | 150 |
| Uhlovodíky C10 – C40 | mg/l | 10 | 15 |
| Nepolární extrahovatelné látky (NEL) | mg/l | 10 | 15 |
| Chloridové ionty (Cl ¯ ) | mg/l | 200 | 400 |
| Síranové ionty (SO42-) | mg/l | 100 | 200 |
| Kyanidy celkové (HCNcelk) | mg/l | 0,1 | 0,2 |
| pH | - | 6,0 – 9,0 |
| Teplota vody | oC | 40 |
| Rtuť (Hg) 2) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| Měď (Cu) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| Nikl (Ni) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| Celkový chrom (CrIII, Cr VI) | mg/l | 0,025 | 0,05 |
| Olovo (Pb) | mg/l | 0,025 | 0,05 |
| Zinek (Zn) | mg/l | 1,0 | 2,0 |
| Kadmium (Cd) | mg/l | 0,002 | 0,004 |
| Stříbro (Ag) | mg/l | 0,025 | 0,05 |

*)V případech, kdy  vypouštění  odpadních vod  do kanalizace pro veřejnou potřebu je upraveno  platným  vodoprávním povolením platí hodnoty předepsané tímto  rozhodnutím.

Odpadní  vody  obsahující  radioaktivní  látky  smí  být  vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu nejvýše v takových objemových a úhrnných aktivitách, aby nebyla překročena kriteria dle  § 57, odst.1, písm.c) vyhlášky  č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

1) Pokud   odpadní   vody,  obsahující  rostlinné nebo  živočišné  tuky,  budou před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu předčišťovány, určuje se limit obsahu EL takto :

a) jestliže pro místní podmínky vede návrh předčisticího zařízení typu lapáku tuků (ČSN EN 1825-2) ke jmenovité velikosti menší nebo rovné 10 nahrazuje se povinnost sledovat míru jejich znečištění a dodržování limitu obsahu EL následujícími podmínkami :

- Projekt jmenovaného předčisticího zařízení je v souladu s uvedenou normou a místními podmínkami.

- Na instalované zařízení bylo vydáno prohlášení výrobce o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších předpisů).

- Provoz a údržba zařízení je prováděna dle provozního předpisu zpracovaného v souladu s návodem k obsluze a údržbě dodaném výrobcem.

- O provozu zařízení a jeho údržbě je veden provozní deník s aktuálními zápisy, zejména se záznamy a doklady o vyvážení a čištění zařízení prováděném firmou oprávněnou k nakládání s odpady dle příslušných předpisů (živnostenský zákon).

b) jestliže pro místní podmínky vede návrh předčisticího zařízení typu lapáku tuků (ČSN EN 1825-2) ke jmenovité velikosti větší než 10 je limit obsahu EL v odpadních vodách vypouštěných po předčištění do kanalizace pro veřejnou potřebu stanoven hodnotou 50 mg/l (prům.) a 75 mg/l (max.).

2)   Emisní  limit  pro malé a neprůmyslové zdroje s  vypouštěním pod 7,5 kg/rok, přičemž u odpadní vody pocházející ze stomatologických pracovišť ,jejíž znečištění jednotlivými frakcemi rtuti má původ ve zpracování amalgámu se v případě instalace zařízení pro její odstraňování povinnost měřit objem vypouštěných odpadních vod, míru jejich znečištění a předávat výsledky měření nahrazuje povinností dodržovat následující podmínky:

- Odpadní  voda,  přichází-li  do  styku  s  jinými  vodami,  je  vedena  přes odlučovač amalgámu.

- Podíl amalgámu v surové odpadní vodě ze zubního pracoviště se díky odlučovači amalgámu sníží o 95% a více.

- Stupeň účinnosti odlučovače amalgámu činí před jeho prvním zabudováním 95% a je v pravidelných časových intervalech ne delších 5 let přezkušován výrobcem nebo odborně způsobilou  osobou.

- Odsávání vody ze zubního pracoviště probíhá metodami, které drží spotřebu vody takovým způsobem, že odlučovač amalgámu může dodržovat svůj předepsaný stupeň účinnosti.

- Na  údržbu  odlučovače  amalgámu  existuje  s odbornou   firmou   uzavřená   smlouva o údržbě, která byla úřadu předložena a podle které je odlučovač v pravidelných časových intervalech udržován a vyprazdňována.

- O údržbě odlučovače amalgámu a odstraňování odloučeného materiálu (v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady) bude provozovatelem vedena evidence.

7.1.Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity

7.1.1.  Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity předepsané pro odpadní vody obvyklého složení - uvedené  v  tabulce 7.0.0. - může  vodoprávní  úřad, který schválil kanalizační řád  povolit  ve  výjimečných   případech na nezbytně nutnou dobu (např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných případech). Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

    - Producent odpadních vod, které svými charakteristikami odpovídají odpadním vodám II. skupiny a jejich složení nemůže být porovnáváno s limity uvedenými pro I. skupinu 2.kategorii v tabulce 7.0.0. (přichází do úvahy zejména v případech nově budovaných investic) předloží žádost o novou klasifikaci spolu s potřebnými podklady vlastníku kanalizace pro veřejnou potřebu (prostřednictvím jejího provozovatele). V případě jejího kladného posouzení předloží provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu (zplnomocněný jejím vlastníkem) vodoprávnímu úřadu návrh na změnu a doplnění kanalizačního řádu dodatkem zahrnujícím limitní hodnoty pro producenty II. skupiny.

8.0. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace

Podle místa a příčiny  vzniku poruchy ( havárie )  je  nutno  příslušná  opatření  klasifikovat na :

1. opatření při havarijním úniku  znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu

2. opatření při  poruše ( havárii ) na vlastním  zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu

ad 1.

Jedná se o případy  úniku tzv. závadných  látek, které nejsou součástí odpadních  vod v rozsahu povoleného nakládání  s vodami  ( viz. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Vniknutí takových  látek  do kanalizace pro veřejnou potřebu  může  zhoršit kvalitu  povrchových     ( popř. podzemních ) vod. Každý  havarijní únik  znečištění je  proto  třeba hlásit centrálnímu  vodohospodářskému dispečinku  BVK, a.s. na  tel. čísle  543 212 537, který  zabezpečí  vyrozumění   odpovědných    pracovníků    organizace   podle    schématu    příslušných  směrnic  (  Provozní  řád  kanalizace ).

Obecnou  zásadou při likvidaci havarijního  úniku látek závadných vodám je  zabránit vniknutí  těchto  látek  do kanalizace pro veřejnou potřebu ( t.j.  likvidovat havarijní  únik  již  v areálu  příslušné  nemovitosti ).

V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace pro veřejnou potřebu je původce povinen na žádost  provozovatele    poskytnout   prostředky   (  včetně pracovních  sil )  k   likvidaci   havarijního    úniku a  odstranění   jeho  následků.

Podrobné  postupy při  úniku  látek  škodlivých  vodám  upravují  plány  opatření  pro  případy havárie (“havarijní plány”) zpracované potenciálními  původci  znečištění  ve  smyslu   §39, odst. 2, písm.  a  zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách   ( t.j.  definují  činnosti  zaměřené  k  odstranění   příčin  a  následků  havárie  v rámci  areálu  příslušné  nemovitosti).

ad 2.

Nastane – li    z   různých    příčin    stav    bránící   odvádění   odpadních   vod   veřejnou    kanalizací

( včetně  případů odstávky  ČOV )  je  provozovatel  oprávněn ( v   souladu s  platnou   legislativou )  toto  odvádění   omezit   nebo    přerušit.     Přitom    je     povinen o  vzniklé   situaci  neprodleně  informovat odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (tel.čís. 566 590 300) a   Povodí  Moravy,s.p. jako správce toku (tel. čís. 541 211 737, 541 637 250).

Provoz kanalizace pro veřejnou potřebu  při  povodních  se  řídí  podle  směrnic  Povodňového  plánu.

Problematiku úniku odpadních vod z kanalizace do horninového prostředí porušením její těsnostmi v důsledku havarijních událostí řeší příslušné části Provozního řádu.

8.1. Instituce a organizace, kterým se hlásí mimořádné události

- Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

odbor životního prostředí

Příční 405

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 566 590 300, 566 590 302, 566 590 325

E-mail: posta@bystricenp.cz, frantisek.klimes@bystricenp.cz, vera.petrova@bystricenp.cz,

vaclav.micin@bystricenp.cz

- Obec Koroužné

Koroužné 33

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 724 183 510

E-mail: obec@korouzne

3.   Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Zelný trh 13

602 00 Brno

tel. : 542 213 463

E-mail: sekr@vov.cz42 213 463

- Záchranná služba – Poliklinika města Bystřice nad Pernštejnem s.r.o.

Zahradní 580

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Tísňové volání - 155

tel.: 566 688 246

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3

591 01 Žďár nad Sázavou 
      tel.: 566 650 811 
      E-mail: podatelna@zr.khsjih.cz

- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Bystřice nad Pernštejnem

Masarykovo nám. 9

- 15  Bystřice nad Pernštejnem

Tísňové volání - 150

tel.:950 292 111

E-mail: bystrice@hasici-vysocina.cz

- Policie České republiky  – obvodní oddělení PČR

Nádražní 159

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Tísňové volání – 158

tel.: 566 551 333

E-mail: zroopbnp@mvcr.cz

Mimořádná událost s dopadem na recipient Svratku je hlášena rovněž na:

- Povodí Moravy s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

VH - dispečink – 541 211 737

tel.541 637 111,

E-mail: sekretariat@povodi.cz

- Moravský rybářský svaz – místní organizace Bystřice nad Pernštejnem

Dr. Veselého 115

593 01  Bystřice nad Pernštejnem

E-mail. momrs.bystricenp@seznam.cz

9.0.Způsob stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace a míry jejich znečištění

Způsob stanovení množství odpadních vod a míry jejich znečištění se  provádí  postupy vycházejícími z platných norem.

9.1. Stanovení množství odpadních vod

Množství odpadních vod  se zjišťuje :

-  přímo   =   měřením průtoku a objemu odpadních vod ve směrodatných profilech, kterými jsou:

a) měrné objekty s trvalým měřením průtoku a objemu odpadních vod, nebo

b) kontrolní  profily s dočasným měřením průtoku a objemu odpadních vod

-   nepřímo  =   výpočtem  z množství  vody

1. odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu,

2. jejíž zjištěný  odpad  v  příslušném   období  pochází  z jiného  zdroje  než  z vodovodu pro veřejnou potřebu,

3. odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a  nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu (spotřebované v průběhu  technologických  operací a jiných činností)

Měrný  objekt  =  objekt  na  kanalizační  přípojce  umožňující :

- trvalou  instalaci zařízení  pro nepřetržité měření  průtoku a  objemu  protékajících odpadních vod

- ruční, nebo automatický  odběr  vzorků odpadních  vod reprezentujících míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu – viz odstavec 10.2.

- příp.  automatické měření  vybraných  fyzikálně – chemických charakteristik protékajících odpadních  vod

Pro  zřízení a provozování měrných objektů,  jejichž údaje  mají  být  podkladem pro  výpočet  úhrady za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu platí následující  rámcové  podmínky :

1. Měrné objekty se budují v odůvodněných  případech ( viz bod č.  2, 3 a 4 ) a stanoví-li tak kanalizační řád, na  základě  doplnění a rozšíření   smlouvy  o  odvádění  odpadních  vod  kanalizací pro veřejnou potřebu ( viz §19, odst.1 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a      kanalizacích ).

Měrné objekty, jako  nedílnou  součást  kanalizační  přípojky, buduje, vybavuje a provozuje její majitel, a to  na  vlastní  náklady.

2. Měření  průtoku a objemu  odpadní  vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu se neprovádí, pokud lze použít jiný, vyhovující způsob stanovení jejich množství (viz § 19 odst.  5  –  9   zákona   čís.   274 / 2001 Sb., o  vodovodech   a  kanalizacích ).

3. Měření  průtoku a objemu  odpadní  vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu se neprovádí pokud celkový odtok odpadní vody z nemovitosti je menší nebo roven 0,005 m3/s (max. hodinový průtok)

4. Pokud nebude v technicky odůvodněných případech dohodnuto jinak musí měrný objekt (měrné objekty) zaznamenat objem (průtok) všech odpadních vod odváděných z dané nemovitosti do kanalizace pro veřejnou potřebu.

5. Měření průtoku a objemu odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu producenty splaškových odpadních vod (I. skupina  1. a  2. kategorie) se obvykle neprovádí, pokud nebylo dohodnuto jinak.

6. Měrné objekty musejí být vybaveny registračním  záznamovým  zařízením, které je kompatibilní s vyhodnocovací  jednotkou provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

7. Zásadní postupy pro měření množství odváděných odpadních vod se řídí ustanoveními dle § 19, odst. 1 – 10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Kanalizační přípojky  nemovitostí  nevybavené  měrným  objektem  musí  mít zřízeny kontrolní profily.

Kontrolní  profil   =   smluvně  určené  místo  (  popř.  objekt )  na  kanalizační  přípojce umožňující :

-  měření objemu  protékající  odpadní  vody dočasně  instalovaným  ( přenosným ) zařízením  pro měření průtoku odpadních vod ve zvolených intervalech,

- odběr vzorků odpadních vod reprezentujících míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu – viz odstavec 10.2.,

Podrobnosti vybudování  měrného objektu, nebo  kontrolního  profilu (pokud ještě  není  zřízen)  se stanoví smluvně, a to v souladu s ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích.

9.2. . Kontrola míry znečištění odpadních vod

Způsob    odběru    vzorků   odpadní vody   musí   zaručit   reprezentativní  jakost  odpadní vody,  tj. její změny v závislosti na čase  a   na  průtoku.

Rozbory vzorků vod se provádí podle standardních operačních postupů a standardních pracovních postupů,  které  vycházejí  z  platných  norem.

Rozbory  mohou  provádět  jen  k  tomu  oprávněné   laboratoře.

# Kvalita vypouštěných odpadních vod se zjišťuje rozborem vzorků odebraných ve směrodatných

profilech, kterými jsou :

- měrné objekty se zařízením měřícím množství odpadních vod  dle odstavce 10.1.,

- kontrolní profily dle odstavce 10.1.

Kontrolu míry znečištění odpadních vod  provádějí :

-   producenti odpadních vod (dále jen producent)  = vnitřní kontrola

-   provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen provozovatel) - kontrola dodržování

kanalizačního řádu (= vnější kontrola)

-  obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako vodoprávní  úřady

Pro  provádění  vnitřní kontroly (= kontrola prováděná producentem)  míry znečištění odpadních  vod    platí   následující  rámcové podmínky :

1. Povinnost provádět vnitřní kontrolu (její rozsah, četnost a místo) může producentu uložit

-  vodoprávní rozhodnutí (vydané podle § 18 odst 3) zákona č.274/2001 Sb. nebo podle § 16

zákona č.254/2001 Sb.) nebo

-   kanalizační řád.

2. Producent, kterému nebyla uložena povinnost vnitřní kontroly podle bodu 1) provádí tuto kontrolu jako provozní kontrolu v rozsahu a s četností, které mu podle jeho vlastního uvážení poskytnou soubor informací o vypouštěných odpadních vodách, na jejichž základě bude schopen provádět včasná a účinná opatření proti jejich neoprávněnému vypouštění (§ 10 odst 2) písm b) zákona č.274/2001 Sb.)

3. Doporučená minimální četnost analýz je rámcově uvedena v následující tabulce v závislosti na velikosti největšího bezdeštného průtoku ( = ročního průměrného. množství odpadních vod odtékajících do kanalizace za bezdeští).

| Největší průtok ( l / s ) – roční průměr | Typ vzorku | Druh odběru | Četnost n x rok | Interval dny (přibližně ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| menší než 0,2 | směsný *) | časově závislý | 1 | - |
| 0,2 – 1,0 | dtto | dtto | 4 | 90 |
| 1,0 – 5,0 dtto | dtto | dtto | 6 | 60 |
| 5,0 – 10,0 | dtto | dtto | 12 | 30 |
| 10,0 – 100,0 | dtto | dtto | 24 | 15 |

*)  V odůvodněných  případech  je  možno  odebrat i  prostý  vzorek

4. Výsledky  povinně prováděné vnitřní kontroly  eviduje  producent  po dobu  5  let a je povinen je  na  požádání  předložit

- vodoprávnímu úřadu, pokud byla uložena vodoprávním rozhodnutím, nebo

- provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu, pokud byla uložena kanalizačním řádem.

5. Náklady  na vnitřní kontrolu  hradí  producent.

Pro  provádění  vnější kontroly (= kontrola prováděná provozovatelem) míry znečištění  odpadních  vod  platí   následující  rámcové podmínky :

1. Četnost kontrolních odběrů vzorků odpadní vody:

a) U producentů I.skupiny, 1.kategorie (případy vypouštění splaškových odpadních vod z nemovitostí určených výhradně k trvalému bydlení) se kontrolní odběry provádí jen ve výjimečných případech (např. při haváriích, sporech o klasifikaci odběratele, apod.),

b) U producentů I.skupina, 2.kategorie (případy vypouštění splaškových odpadních vod z nemovitostí určených částečně  nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení  = objekty komerčního charakteru nebo objekty technické a občanské vybavenosti – např. nemocnice, školy, restaurace, ubytovací zařízení apod.)  a producentů II.skupiny (případy vypouštění průmyslových odpadních vod jako vedlejšího produktu technologických procesů ve výrobních i jiných zařízeních) je četnost stanovena aktualizovaným ročním plánem odběru vzorků provozovatele.

Pozn.: V odůvodněných případech se vnější kontrola může provést s větší četností a větším rozsahem výběru producentů  než předpokládal aktualizovaný roční plán odběru vzorků

2. Maximální možný rozsah ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních  vod  je  pro vnější kontrolu prováděnou provozovatelem stanoven kanalizačním řádem.

Provozovatel informuje producenta, které konkrétní ukazatele jakosti vypouštěných odpadních budou stanoveny v aktuálně odebraném  kontrolním vzorku, pokud ten o to během jeho odběru výslovně požádá.

3. Producent je povinen  na požádání předložit provozovateli situační plán vnitřní kanalizace dle skutečného provedení s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu množství a kvality odpadních vod  vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu (měrné objekty, kontrolní profily, předčisticí zařízení), povolení k vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu vydané vodoprávním úřadem (dle § 16 zákona č.254/2001 Sb. nebo § 18 odst.3 zákona č.274/2001 Sb.).

Při vypouštění více přípojkami může provozovatel požadovat  od  producenta  podklady pro  zjištění množství odpadních vod odtékajících do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotlivými přípojkami.

4. Při provozu předčisticích zařízení (odlučovače ropných látek, lapáky tuků, neutralizační stanice, čistírny průmyslových odpadních vod, odlučovače amalgámu, apod.),  která jsou technicky součástí vnitřní kanalizace provozované producentem kontroluje provozovatel kvalitu odpadních vod na odtoku z tohoto zařízení, jen pokud je tento postup výslovně předepsán kanalizačním řádem. K tomu musí být ze strany producenta vytvořeny potřebné technické podmínky umožňující kvalifikovaný  odběr (např. vzorkovací ventil).

Pro ověření předpokladů dostatečné účinnosti předčisticích zařízení a k zajištění příp. kontroly podmínek jejich provozu uvedených v pozn.1) a 2) k tab. 7.0.0. kanalizačního řádu musí producent umožnit provozovateli jejich prohlídku v rozsahu a způsobem, který neohrozí a neomezí provoz producenta. Producent umožní provozovateli zkontrolovat příslušnou provozní dokumentaci, zejména provozní deník, vč. záznamů a dokladů o údržbě, provádění předepsaných kontrol, odstraňování odpadů vznikajících během procesu, apod.

O výsledcích provedené kontroly bude proveden zápis; producent je povinen zajistit, aby pořízení a stvrzení zápisu bylo provedeno osobou, která je k těmto úkonům oprávněna.

5. Provozovatel je povinen oznámit odběr kontrolního vzorku producentovi, a pokud ten projeví zájem zúčastnit se odběru musí mu to provozovatel umožnit. Na žádost producenta mu provozovatel poskytne část odebraného vzorku pro provedení příp. paralelního rozboru. V případě, že se producent nemůže nebo nechce odběru vzorků zúčastnit, nemůže to být překážkou provedení odběru.

Producent  je  povinen  zabezpečit   pro  provozovatele přístup ( včetně příjezdu ) na  místo  určené pro  odběr  kontrolních  vzorků odpadní  vody,  a  to  včetně  kontrolních   profilů   na  odtoku  z  předčisticích  zařízení osazených na vnitřní kanalizaci.

Rozhodčí výsledky pro stanovení dodržení, resp. překročení míry znečištění vypouštěných odpadních vod jsou takové, při kterých je odběr vzorku procesně nedílnou součástí laboratorních analýz vzorku, přičemž na celý proces má laboratoř provádějící laboratorní analýzy akreditaci či osvědčení ASLAB.

6. Náklady na kontrolu dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrolu) hradí provozovatel.

9.3. Analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod

Viz příloha 2: Související normy a předpisy kanalizačního řádu

- Další  podmínky  pro  vypouštění  odpadních  vod  do  kanalizace  vyplývající

z kanalizačního řádu

10.1. Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba :

- souhlasu   provozovatele   jestliže  jejich  znečištění  nepřekročí  limity  uvedené  v  tabulce   7.0.0.

2.  povolení   vodoprávního   úřadu   dle   § 16  odst. 1   zákona  č. 254 / 2001 Sb., o vodách, při    vypouštění  odpadních  vod  s  obsahem  zvlášť  nebezpečné  závadné látky  nebo dle § 18 odst.3  zákona  č. 274 / 2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích,  jestliže  pro  dodržení  limitů  platného kanalizačního řádu je třeba zajistit jejich předčištění

10.2. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu přes původně bezodtokové jímky - žumpy  není dovoleno. Obsah žump lze likvidovat jen na místech k tomu určených (viz bod 11.5.).

10.3. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí,  pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele.

10.4. Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu  je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes domovní nebo uliční dešťové vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno.

10.5. Vyvážení koncentrovaných odpadních vod shromažďovaných v bezodtokových jímkách (žumpách)  a jejich vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je činností, která je povolena pouze na tzv. stáčecím místě na ČOV Štěpánov a to na základě smlouvy uzavřené mezi dovozcem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Podmínky pro vypouštění dovážených koncentrovaných odpadních vod jsou uvedeny v příloze 1 kanalizačního řádu (Nejvyšší přípustné hodnoty znečištění dovážených koncentrovaných odpadních vod).

Při zjištění překročení nejvyšších přípustných hodnot znečištění vyvážených koncentrovaných odpadních vod postupují smluvní strany podle smluvních podmínek provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

V odůvodněných případech může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu po předchozím projednání převzít a odstranit dovážené odpadní vody s vyšším znečištěním než předepisují limity v příloze 3 kanalizačního řádu. Podmínkou je, aby takové nakládání nebylo v rozporu s obecnými cíli kanalizačního řádu, a že se nejedná o látky uvedené v kapitole 6.0., především pak o nebezpečné závadné látek nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.), jejichž vypouštění do veřejné kanalizace je podmíněno povolením vodoprávního úřadu.

Původce (resp. dovozce) takových koncentrovaných odpadních vod hradí individuálně stanovenou cenu za jejich likvidaci.

10.6. Podmínky vypouštění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu:

Pro vypouštění srážkových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba souhlasu provozovatele.

V případě napojení producenta odpadních vod na oddílný kanalizační systém kanalizace pro veřejnou potřebu je producent povinen vypouštět veškeré srážkové vody výhradně do dešťové stoky tohoto systému.

Do splaškových stok oddílné kanalizace smějí být srážkové vody vypouštěny jen výjimečně. Vypouštění srážkových vod do splaškové stoky je striktně podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace, který stanoví podmínky jejich vypouštění.

V případě, že budou srážkové vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění srážkových vod pro danou přípojku přerušit.

10.7. Pro omezení množství balastních vod v kanalizační síti je třeba dodržovat následující zásady :

a) krátkodobé, časově omezené  vypouštění  podzemních  vod  čerpaných  při  zakládání  staveb nebo  kontaminovaných podzemních vod čerpaných při odstraňování ekologických zátěží musí být ( po případném  předčištění )  prováděno   přednostně  do  dešťové   kanalizace   zaústěné   přímo do vodního recipientu. Do splaškových stok oddílné kanalizace smějí být vypouštěny pouze tehdy, není-li technicky a ekonomicky možné použít dešťové kanalizace. Limity závazné pro vypouštění podzemních vod do splaškových  stok oddílné kanalizace jsou uvedeny v tabulce 7.0.0.kanalizačního řádu(limity obsahu znečišťujících látek zde neuvedených budou stanoveny individuálně vodoprávním úřadem na základě žádosti producenta a vyjádření provozovatele kanalizace).

b) dlouhodobé vypouštění podzemních vod z trvalých drenážních systémů má být prováděno výhradně do  dešťové kanalizace. Do splaškových stok oddílné kanalizace a stok jednotné kanalizace lze tyto vody odvádět jen v odůvodněných případech.

Krátkodobé i dlouhodobé vypouštění podzemních odpadních vod bude zpoplatněno dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod.

10.8. Instalace předčisticích zařízení na odloučení tuků a látek ropného původu při vypouštění odpadních vod obsahujících rostlinné nebo živočišné tuky a látky ropného původu je v kompetenci příslušného investora nebo budoucího provozovatele. Rozhodujícím kritériem je posouzení místních podmínek vzhledem k možnosti dodržení limitu obsahu EL a NEL, resp. C 10 -  C 40 (viz tabulka 7.0.0.).

10.9. Producenti se specifickým složením odpadních vod (s individuálně stanoveným limitem) hradí cenu za jejich převzetí a odstranění dle smluvních podmínek.

Tito producenti průmyslových odpadních vod se v současné době v obci Štěpánov nad Svratkou nevyskytují.

10.10. V případě, že budou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění odpadních vod pro danou přípojku přerušit.

11.0.Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádějí :

-   provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu

-   vodoprávní  úřady  ( v  rozsahu  a  způsobem  dle  příslušné  legislativy )

O výsledcích kontroly, v případech zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.

V případě :

- překročení limitů kanalizačního řádu,

- vniknutí  látek,  které  nejsou   odpadními  vodami   (viz kapitola č. 6.0. kanalizačního  řádu )

do kanalizace a

- porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod (viz kapitola č. 11.0. kanalizačního řádu)

může být producent odpadních vod sankcionován :

- vodoprávním   úřadem    ( podle   příslušných   ustanovení  zákona   o  vodách  nebo  zákona

o vodovodech a kanalizacích)

- provozovatelem  kanalizace  dle  smlouvy o odvádění  odpadních vod  (smluvní pokuta) nebo      náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

12.0. Aktualizace kanalizačního řádu

Dojde-li ke změnám skutečností, za kterých byl kanalizační řád schválen, navrhne vlastník kanalizace vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění, které se realizují formou dodatku kanalizačního řádu.

Příloha č.1   Nejvyšší  přípustné  hodnoty  znečištění  dovážených  koncentrovaných  odpadních vod

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnoty – max. |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 15 000 |
| CHSKcr | mg/l | 30 000 |
| NL | mg/l | 5 000 |
| RL | mg/l | 5 000 |
| N – NH4+ | mg/l | 150 |
| Ncelk | mg/l | 200 |
| Cl | mg/l | 300 |
| SO4-2 | mg/l | 200 |
| CN- celk | mg/l | 0,20 |
| Pcelk | mg/l | 30 |
| EL | mg/l | 100 |
| NEL | mg/l | 15 |
| C10-C40 | mg/l | 15 |
| PAL-A | mg/l | 15 |
| Fenoly | mg/l | 100 |
| Hg | mg/l | 0,01 |
| Cd | mg/l | 0,05 |
| Crcelk | mg/l | 0,10 |
| Cu | mg/l | 0,50 |
| Pb | mg/l | 0,10 |
| As | mg/l | 0,05 |
| Se | mg/l | 0,01 |
| Ni | mg/l | 0,10 |
| Zn | mg/l | 2,00 |
| Ag | mg/l | 0,10 |
| Be | mg/l | 0,001 |
| Ba | mg/l | 0,50 |
| Mo | mg/l | 0,01 |
| V | mg/l | 0,01 |
| Sn | mg/l | 0,01 |
| Tl | mg/l | 0,01 |
| B | mg/l | 0,80 |
| AOX | mg/l | 0,20 |
| PCB | mg/l | 0,0001 |
| PAU | mg/l | 0,002 |
| TOL | mg/l | 0,20 |

Pozn.: Kontrolu dodržování limitů provádí na základě smlouvy uzavřené s  dovozcem koncentrovaných  odpadních  vod  výhradně  provozovatel  ( resp. vlastník )  kanalizace

# Druhy dovážených odpadních vod: - odpadní  vody ze žump

Příloha č. 2    Související normy a předpisy

- Zákon č.254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška    MZe  ČR   čís. 428 / 2001 Sb.,  ve   znění  pozdějších předpisů ,  kterou  se   provádí   zákon čís. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  pro  veřejnou   potřebu   a   o   změně   některých    zákonů   (  zákon o vodovodech a kanalizacích)

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod,  náležitostech   povolení  k   vypouštění   odpadních  vod  do  vod  povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Vodoprávní rozhodnutí č.j. OZP/13273/2012

- Související normy ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, ČSN ISO a TNV

- Provozní  řád  kanalizace

- Technicko-provozní a technologická měření z evidence BVK a.s.

# Footnotes

) Konvenční označení zahrnující odpadní vody

- technologické, vznikající jako produkt technologických procesů ve výrobních a jiných zařízeních

- které jsou směsí uvedeného typu splaškových odpadních vod a technologických odpadních vod