###### Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

###### 657 33  Brno,  Hybešova  254/16

KANALIZAČNÍ  ŘÁD

pro obec Moutnice

platný

od  16.11.2013

Vlastník :          Obec Moutnice, OÚ Moutnice, 664 55 Moutnice

Provozovatel :  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33  Brno

Brno, 2013

Obsah :

| 1.0. |  | Titulní list |
| --- | --- | --- |
| 2.0. |  | Popis území |
| 2.1. |  | Charakteristika obce |
| 2.2. |  | Cíle kanalizačního řádu |
| 3.0. |  | Technický popis stokové sítě |
| 3.1. |  | Druh kanalizace, situování kmenových stok, výčet dešťových odlehčovačů |
| 3.2. |  | Základní hydrologické údaje |
| 3.3. |  | Údaj o počtu obyvatel v obci a počtu obyvatel připojených na kanalizaci |
| 3.4. |  | Údaj o odběru vody na osobu a den |
| 4.0. |  | Údaje o čistírně odpadních vod, do které jsou odváděny odpadní a srážkové vody |
| 4.1. |  | Základní údaje |
| 4.1.1. |  | Povolení k nakládání s vodami a projektovaná kapacita čistírny odpadních vod |
| 4.1.2. |  | Současný stav čistírny odpadních vod |
| 4.1.3. |  | Počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel |
| 4.1.4. |  | Způsob oddělení dešťových vod |
| 4.2. |  | Technický popis čistírny odpadních vod |
| 5.0. |  | Údaje o vodním recipientu |
| 6.0. |  | Seznam látek, které nejsou odpadními vodami |
| 7.0. |  | Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro jednotlivé odběratele |
| 7.1. |  | Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity |
| 8.0. |  | Způsob stanovení množství srážkových vod u odběratelů |
| 9.0. |  | Opatření při poruchách a haváriích kanalizace |
| 10.0. |  | Způsob stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace a míry jejich znečištění |
| 10.1. |  | Stanovení množství odpadních vod |
| 10.2. |  | Kontrola míry znečištění odpadních vod |
| 10.3. |  | Analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod |
| 11.0. |  | Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplývající z kanalizačního řádu |
| 12.0. |  | Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu |
| 13.0. |  | Aktualizace kanalizačního řádu |

| Přílohy: |
| --- |
| 1. |  | Nejvyšší přípustné hodnoty znečištění dovážených koncentrovaných odpadních vod |
| 2. |  | Související normy a předpisy |
| 3. |  | Mapová příloha |

- Titulní list

Působnost  tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Moutnice.

Záznamy  o platnosti  kanalizačního řádu :

Schválen podle §14, odst. 3  zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím vodoprávního úřadu - odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice - vydaným dne 14.10.2013 pod  č.j. OZP/11305/2013 na období  od 16.11.2013 do 30.11.2022, nejpozději však do změny vodohospodářských poměrů v dané lokalitě.

Změny a doplnění :

| Dodatek čís. | Rozhodnutí č.j. | Vydané dne |
| --- | --- | --- |

2.0. Popis území

2.1. Charakteristika obce

Obec Moutnice, ležící zhruba 20 km jihovýchodně od Brna, se nachází v severovýchodní části dyjsko - svrateckého úvalu, při hranici Pracké pahorkatiny; tím je dán rovinatý charakter území, na němž je obec vystavěna. Obcí, přibližně v její střední části, protéká směrem od jihovýchodu k severozápadu Moutnický (Borkovanský) potok. Jedná se o horní málo vodný úsek toku. Obec je umístěna v oblasti tzv. „hořkých vod“ s bohatě mineralizovanými podzemními vodami, málo vhodnými jako zdroje pro výrobu pitné vody.

Obec má z pohledu způsobu technického řešení kanalizační soustavy rovinatý charakter; pro odvodnění celého zájmového území je však dostačující gravitační kanalizace.

V okolí obce jsou intenzivně obdělávané zemědělské plochy, jejichž porosty namnoze zabezpečují jen nízkou retenci srážkových vod.

Zástavbu obce tvoří hlavně řadové i jednotlivě stojící rodinné domy. Zástavba obce a její občanská vybavenost odpovídají její velikosti.

Pracovní příležitosti v obci poskytuje několik malých výrob a drobné živnosti. Z hlediska funkce stokové sítě a čistírny odpadních vod je třeba zdůraznit, že v současné době nejsou do ní přiváděny kvantitativně a kvalitativně významné podíly tzv. průmyslových odpadních vod a ani do budoucna se s nárůstem jejich množství nepočítá.

Po vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu se počítá se zrušením provozu dosavadních septiků a žump. ČOV je vybavena pro případný příjem dovážených koncentrovaných odpadních vod (podmínky pro jejich vypouštění – viz příloha č.1 kanalizačního řádu).

Další vybrané údaje související s odkanalizováním obce:

- počet obyvatel trvale bydlících v obci (k 1.1.2012) 	-          1 146

z toho napojených na veřejný vodovod	- cca    1 055

na veřejnou kanalizaci	- cca    1 146

-     rozloha urbanizovaného území	- cca    100 ha

2.2. Cíle kanalizačního řádu

O výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Moutnice bylo rozhodnuto  na základě předchozího stavu likvidace odpadních vod v obci, který již neodpovídal soudobým požadavkům na řešení této problematiky.

Zákon   č.  274 / 2001 Sb., o  vodovodech  a   kanalizacích   ukládá   vlastníku kanalizace (zastoupenému provozní společností BVK a.s.) povinnost zajistit zpracování  kanalizačního řádu, před podáním návrhu na kolaudaci stavby kanalizace, příp.změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen (§ 14, odst.3,5 zákona č.274/2001 Sb. a  § 25 vyhlášky  MZe ČR č.  428/2001 Sb., ve   znění   pozdějších   úprav,  kterou  se  provádí  zákon o vodovodech a kanalizacích). Protože  nakládání s vodami, spočívající v oprávnění vypouštět  odpadní  vody  z ČOV Moutnice do vodního toku Moutnického potoka, je nově upraveno (rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice ze dne 13.12.2012  vydaným  pod č.j. OZP/13273/2012  a citovaným v kapitole 4.1.1. kanalizačního řádu) vyplývá z toho povinnost předložit revidované znění  kanalizačního řádu.

Náležitosti kanalizačního řádu stanovuje §24 vyhlášky MZe ČR čís. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav,  kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Kanalizační    řád   obce Moutnice   je  součástí  vnitřně  logicky  provázaného souboru  dokumentů externího i interního charakteru upravujících činnosti spojené s provozem, užíváním a rozvojem  kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Moutnice.

Vytváří právní podklad a zdroj pro její užívání, upravuje právní vztahy  mezi provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a producenty odpadních vod, tak, aby byla umožněna co největší hospodárnost při odvádění odpadních vod při současném splnění  požadavků  zabezpečujících :

- jakost vodních toků a podzemních vod

- normální provoz čistírny odpadních vod

- maximální efektivnost a účinnost při čištění odpadních vod

- maximální využití kapacity stokové  sítě a ČOV Moutnice

- maximální bezpečnost osob, pracujících v prostorách stokové sítě

3.0. Technický popis stokové sítě

3.1. Druh kanalizace, situování kmenových stok, výčet dešťových odlehčovačů

Vzhledem ke konfiguraci terénu je kanalizační síť v obci Moutnice jednotná, větevná, průtok odpadních vod gravitační. Páteřní systém stokové sítě je tvořen třemi kmenovými stokami „A“, „B“, “C“, na kterých jsou umístěny revizní šachty, vtokové objekty, odlehčovací komory s bočním přepadem (dimenzované dle mezní intenzity deště im = 10 l.s-1.ha-1). Jednotná kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod s výustí do recipientu. Na stokovou síť jsou napojeny splaškové a dešťové vody od obyvatelstva, z občanské vybavenosti a z několika drobných provozoven a živností.

Stoka „A“- odvádí odpadní vody ze severní části obce; na stoce je v dolní části umístěna odlehčovací komora OK1 s bočním přepadem do recipientu.  Odpadní vody jsou následně zaústěny na ČOV.  Celková délka stoky je 884 m.

Stoka „B“ – odvádí odpadní z jižní část obce. Před zaústěním do kmenové stoky „A“ je na stoce umístěna odlehčovací komora OK2 s bočním přepadem. Škrtící trať odlehčovací komory je zaústěna do kmenové stoky „A“. Celková délka stoky je 822 m.

Stoka „C“ - kmenová stoka spolu s vedlejšími větvemi odvádí odpadní vody z centra obce a je zaústěna do stoky „B“. Celková délka stoky je 1150 m.

Stoková síť slouží k odvádění veškerých splaškových vod z intravilánu obce na ČOV a během srážkových událostí i část dešťových vod po odlehčení do recipientu.

Pozn.: Stoková síť není tedy schopna zajistit absolutní ochranu před přívalovými dešti. Tuto problematiku je nutno řešit v rámci systému obdělávání a osetí okolních pozemků a výstavbou retenčních prostor (příkopů, poldrů).

3.2. Základní hydrologické údaje

Pro  stanovení   návrhových   parametrů   při   dimenzování  stok  je  nutno uvažovat na odkanalizovaném území obce s intenzitou návrhového deště (Truplovy hodnoty):

- jednotná kanalizace i = 129 l.s-1.ha-1….. pro periodicitu n = 1 a dobu trvání 15 min

3.3.  Údaj   o  počtu   obyvatel  v   obci  a  počtu  obyvatel   připojených   na   kanalizaci

- počet obyvatel v oblasti obecní kanalizační sítě …………….…   1 146

- z toho počet obyvatel připojených na kanalizaci ………………   1 146

3.4. Údaj  o  odběru  vody  na  osobu  a  den

- specifická potřeba vody (odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu)………cca 60 l/osob./den

(uvedeno na základě trendu uplynulého období)

4.0. Údaje o čistírně odpadních vod,  do které  jsou  odváděny  odpadní  a  srážkové  vody

4.1. Základní údaje

4.1.1. Povolení k nakládání s vodami a projektovaná kapacita čistírny odpadních vod

Výstavba „Kanalizace a  ČOV Moutnice“ byla  zahájená  v 03/2003 (rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice č.j. ŽP – 1808/2003-Ma ze dne 24.2.2003); zkušební provoz započal ve 12/2003 a byl ukončen ke 30.4.2005. Do trvalého provozu byla ČOV uvedena 1.5.2005.

# ČOV  musí plnit podmínky pro nakládání s vodami stanovené rozhodnutím vydaným dne 13.12.2012 Městským úřadem Židlochovice pod č.j. OZP/13273/2012  s dobou platnosti do 30.11.2022.

Maximální množství vypouštěných odpadních vod (pro 1 300 EO)

# Q prům. 	=   2,8 l/s

# Q max.  	=   3,7 l/s

# Q bil. 	=   92 000 m3/rok

Maximální hodnoty (m)

BSK5  = 60 mg/l                          	CHSKCr = 170 mg/l                           	NL = 70 mg/l

N – NH4 = 40 mg/l

Přípustné hodnoty (p)

BSK5 = 25 mg/l                              	CHSKCr = 110 mg/l                             	NL = 30 mg/l

N – NH4 -  prům. = 20 mg/l

Maximální bilanční hodnoty

BSK5 = 1,3 t/rok                       	CHSKCr = 7,0 t/rok                          	NL = 1,6 t/rok

N – NH4 = 1,8 t/rok

Maximální hodnoty (m) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozborem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut odebraného kdykoliv v kontrolovaném období a nepřekročitelné v žádném z těchto vzorků.

Přípustné hodnoty (p) – maximální zbytkové koncentrace látek v jednotlivých ukazatelích ve vodách vypouštěných z předmětného zařízení stanovené rozborem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut, které mohou být překročeny nejvýše u 2 ze vzorků odebraných v průběhu jednoho kalendářního roku.

Průměrné hodnoty (prům.) - aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok stanovených rozborem dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut a nesmí být překročeny.

Maximální bilanční hodnoty – zjištěné jako součin „p“ – hodnoty uvedených emisních limitů (přepočtené na průměrné hodnoty koeficienty uvedenými v tabulce 3 přílohy III k Metodickému pokynu odboru ochrany vod MŽP ČR k NV č.229/2007 Sb.), resp. jejich hodnoty prům. a jejich maximálního ročního bilančního množství.

Tab. 4.1.1.

| Ukazatel znečištění | Návrhové (projektové) údaje |
| --- | --- |
| Název | Rozměr jednotky | Přítok | Odtok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Množství odpadních vod | m3/den | 243,8 | 243,8 |
| BSK5 | mg / l | 320 | p=25 | m=50 |
|  | t / rok | 28,47 | 2,2 |
| CHSKCr | mg / l | 640 | p=110 | m=160 |
|  | t / rok | 56,94 | 9,7 |
| NL | mg / l | 293,3 | p=30 | m=60 |
|  | t / rok | 26,10 | 2,5 |
| N-NH4 | mg / l | - | prům.=15 | m=30 |
|  | t / rok | - | 1,3 |
| N Kj | mg / l | 58,7 | prům.=25 | m=40 |
|  | t / rok | 5,22 | 2,2 |
| P celk | mg / l | 13,5 | prům.=5 | m=8 |
|  | t / rok | 1,21 | 0,4 |

Vysvětlivky

p   =  přípustná  hodnota  koncentrací   pro   rozbory  směsných  vzorků   vypouštěných   odpadních  vod,  přičemž se  jedná  o  dvouhodinové  směsné  vzorky, získané  sléváním 8 dílčích  vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut, která může být překročena nejvýše u dvou ze vzorků odebraných v průběhu jednoho kalendářního roku

prům. = hodnota aritmetického průměru koncentrací pro   rozbory  směsných  vzorků   vypouštěných   odpadních  vod,  přičemž se  jedná  o  dvouhodinové  směsné  vzorky, získané  sléváním 8 dílčích  vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut, která nesmí být překročena.

m =  maximální hodnota koncentrací pro rozbory prostých (bodových) vzorků vypouštěných odpadních vod, nepřekročitelná v žádném z těchto vzorků.

4.1.2. Současný stav čistírny odpadních vod

tab. 4.1.2.

| Ukazatele | Rozměr jednotky | Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod | Nejvyšší skutečné množství a znečištění odpadních vod |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Množství odpadních vod | m3/rok | 92 000 | 91 629 |
| BSK5 | mg/l | p=25 | m=60 | dodržen | m=21,0 |
|  | t/r | 1,3 | 0,32 |
| CHSK | mg/l | p=110 | m=170 | dodržen | m=74,0 |
|  | t/r | 7,0 | 3,85 |
| NL | mg/l | p=30 | m=70 | dodržen | m=22,0 |
|  | t/r | 1,6 | 0,74 |
| N-NH4 | mg/l | prům.=20 | m=40 | 4,36 | m=16,1 |
|  | t/r | 1,8 | 0,20 |

Vysvětlivky  k tabulce  4.1.2.

sloupec  3

nejvyšší   přípustné   množství  a  znečištění  odpadních  vod  vypouštěných  z  ČOV  Moutnice dle rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. OZP/13273//2012 vydaném Městským úřadem Židlochovice dne 13.12.2012

sloupec 4

nejvyšší skutečné množství  a  znečištění  odpadních  vod  odtékajících  z ČOV  Moutnice v období let 2008 - 2012

4.1.3. Počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel

- počet připojených fyzických obyvatel…………………..1 146

- počet skutečně připojených  ekvivalentních obyvatel……. 965 (60gBSK5/obyv./den)

(prům. zatížení BSK 5  na vstupu do ČOV v období 2007 – 2011)

4.1.4. Způsob oddělení dešťových vod

Do ČOV Moutnice přitékají dešťové vody již po odlehčení. Za posledními odlehčeními směrem k ČOV již není žádné mezipovodí jednotné kanalizace.

Vlastní technologická linka ČOV je dimenzována s přiměřenou hydraulickou rezervou, zajišťující plynulý a bezproblémový provoz i v období srážek.

Čerpací stanice odpadních vod na vstupu do ČOV je řešena tak, že při jejím přetížení dešťovými vodami je možný obtok ČOV; tento obtok má však havarijní charakter.

4.2. Technický popis čistírny odpadních vod

ČOV Moutnice je mechanicko-biologická aktivační ČOV s procesem dlouhodobé aktivace s nitrifikací, denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Je rovněž vybavena pro možnost odbourávání fosforu simultánním srážením.

Vlastní ČOV je řešena jako jediný kompaktní celek. ČOV je vybavena pro manipulaci s dováženými septickými vodami ze žump a kaly ze septiků.

# Mechanická část

Čištěná voda postupně protéká čerpací stanicí odpadních vod s odstředivými čerpadly, a dále pak hrubým předčištěním s rotačním sítem nebo jemnými česli pro mechanické čištění a vertikálním lapákem písku. Těžení shrabků a písku je mechanické s vyklízením do přistavených kontejnerů, takže přímá ruční manipulace s těmito odpady není nutná (separátor písku).

# Biologie

Nízkozatížená aktivace je navržena pro celoroční nitrifikaci, denitrifikaci a aerobní stabilizaci kalu; základem je princip směšovací aktivace s přerušovaným nitrifikačně-denitrifikačním procesem. Dodávka kyslíku je zajištěna jemnobublinným pneumatickým aeračním systémem; vzhledem k charakteru procesu s přerušováním dodávky kyslíku je nutno zajistit udržení kalu ve vznosu i během denitrifikační fáze, a to instalací samostatných vrtulových míchadel.

Dodávka kyslíku je řízena kyslíkovou sondou.

# Kalová linka

Separace aktivovaného kalu je zajišťována ve vertikální dosazovací nádrži dortmundského typu, které se vyznačují jednoduchostí (bez pohyblivých částí) a vysokou účinností (vzestupné proudění s filtrací přes vločkový mrak).

Součástí sestavy je uskladňovací nádrž kalu dimenzovaná s ohledem na bezpečnou aerobní stabilizaci kalu a zároveň jako bezpečný rezervoár pro uskladnění a zahušťování kalu (celková kapacita pro cca 30-ti denní produkci).

Produkovaný kal bude odvážen k odvodnění do ČOV Modřice a dále zpracováván v souladu s jejím plánem na likvidaci a využití kalu.

Provoz ČOV je plně automatizován. Chod čerpadel, aeračního systému i ostatních zařízení bude ovládán na základě sledování a vyhodnocování provozních parametrů ČOV.

5.0. Údaje o vodním recipientu

-   Název  a  číslo  hydrologického  pořadí  toku : Moutnický potok

4 – 15 – 03 – 110

-   Říční kilometr vypouštění : 4,750 km

-   Kategorie vodního toku : V.

Jakost vody v recipientu  nad  místem  vypouštění  z ČOV :

| BSK 5 | = | 15 | mg/l, |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | = | 70 | mg/l, |
| NL | = | 20 | mg/l, |
| N-NH4 | = | 7 | mg/l, |
| Pc | = | 3 | mg/l, |

- Seznam látek,  které  nejsou  odpadními  vodami

Do stokové sítě (tj. jednotné nebo oddílné splaškové kanalizace) nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

- zvlášť nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

- Organohalogenové  sloučeniny  a  látky, které  mohou  tvořit  takové sloučeniny ve vodním  prostředí,

- organofosforové sloučeniny,

- organocínové sloučeniny,

- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,

- rtuť a její sloučeniny,

- kadmium a jeho sloučeniny,

- persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,

- persistentní  syntetické  látky, které  se  mohou  vznášet,  zůstávat  v suspenzi  nebo klesnout  ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách, tj.:

- Metaloidy,  kovy  a  jejich   sloučeniny   (  zinek,  měď,  nikl,  chrom,  olovo,  selen,  arzen,  antimon,

molybden,  titan,  cín,  baryum,  berylium,  bor,  uran,  vanad,  kobalt,  thalium,  telur,  stříbro),

- biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,

- látky, které mají škodlivý  účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z  vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách,

- toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma  těch, jež jsou  biologicky  neškodné  nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,

- elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,

- nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu,

- fluoridy,

- látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany,

- kyanidy,

- sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

- další, nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:

- Radioaktivní, infekční  a  jiné,  ohrožující  zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů  stokové  sítě, popřípadě  obyvatelstva ,  nebo způsobující nadměrný  zápach,

- narušující  materiál  stokové  sítě, nebo  čistírny  odpadních vod,

- způsobující provozní závady, nebo  poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,

- hořlavé, výbušné,  popř. látky,  které  smísením  se  vzduchem,  vodou,  nebo  jinými  látkami, které se mohou   v   kanalizaci   vyskytovat,  tvoří  nebezpečné  směsi  a  to i v těch  případech, kdy se jedná o látky jinak  nezávadné,

- trvale měnící barevný vzhled  vyčištěné odpadní vody,

- pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady,

- jedy, omamné látky a žíraviny.

- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky a pod.)

- látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné zemědělské výroby (např. koncentrované silážní šťávy, statková hnojiva, komposty)

- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)

Kombinací vhodných opatření je třeba co nejvíce omezit vnikání látek pocházejících z tzv. plošných zdrojů znečištění do jednotné nebo oddílné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod  (a rozhodnutím vodoprávního úřadu prohlášené za kanalizace pro veřejnou potřebu - § 1 odst.3 a 4 zákona č.274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích) :

Jedná se především o :

- soli používané v období zimní údržby  komunikací,

- jiné pevné látky organického i anorganického původu,

- látky ropného původu (vyjádřené jako obsah NEL – nepolární extrahovatelné látky, nebo jako obsah uhlovodíků C10 – C40 ),

které jsou srážkovými vodami odnášeny z venkovních (zpevněných) ploch jednotlivých nemovitostí, z pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství (zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a přes dešťové vpustě a kanalizační šachty vnikají do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Tato opatření zahrnují např. vhodné způsoby údržby pozemních komunikací (mj. čištění lapačů splavenin v dešťových vpustích), instalaci vhodných typů odlučovačů ropných látek (účinnost odstraňování ropných látek je zvolena v závislosti na místních podmínkách -  především podle toho, zda je srážková voda odváděna přímo do vodního toku nebo do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod), pravidelně udržovaných podle doporučení výrobce, atd.

Do oddílné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod přímo do recipientu nesmějí být vypouštěny odpadní vody, a to ani po předčištění v čistírně odpadních vod nebo z filtrací z bazénů apod.

- Stanovení   nejvyšší    přípustné    míry    znečištění odpadních vod  vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu pro jednotlivé odběratele

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, jejichž nedodržení ze strany producentů odpadních vod (odběratelů) napojených na kanalizaci je považováno za neoprávněné vypouštění odpadních vod dle § 10, odst. 2) písm. b) zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Soubor těchto podmínek zahrnuje :

- stanovení koncentrace (příp. množství) znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotlivými producenty, – viz tab. 7.0.0. a to v souladu s kategorizací producentů dle kap. 7.0.,

- podrobnou úpravu způsobů zjištění množství a míry znečištění odpadních vod – viz kap. 10.0.,

- vymezení látek a jejich skupin, které nejsou odpadními vodami a nesmějí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu – viz kap. 6.0.,

- další podmínky pro vypouštění odpadních vod – viz kap.11.0.

Zákonným rámcem těchto podmínek jsou vodohospodářské právní normy – zejména zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Obecným cílem těchto podmínek je zabezpečení

- jakosti vodních toků a podzemních vod

- normálního provozu čistírny odpadních vod v souladu s vydaným vodoprávním povolením

- maximální efektivnost a účinnost při čištění odpadních vod

- maximální využití kapacity stokové  sítě a ČOV Moutnice

maximální bezpečnost osob, pracujících v prostorách stokové sítě

Producenti odpadních vod (odběratelé), jež jsou napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, jsou pro účely kanalizačního řádu a v souladu s § 24, písm. g) vyhlášky MZe ČR č.428/2001 Sb. , v  platném znění rozdělení do dvou základních skupin.

- skupina

Producenti splaškových odpadních vod, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, koupelen, prádelen, WC apod.).

- skupina

Producenti průmyslových odpadních vod ), které vznikají jako vedlejší produkt technologických procesů ve výrobních i jiných zařízeních. Současně však mohou produkovat i splaškové odpadní vody.

Tito producenti průmyslových odpadních vod se v současné době v obci Moutnice nevyskytují.

I. 	skupina

Producenti splaškových odpadních vod jsou rozděleni do následujících kategorií:

1. kategorie – Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí určených výhradně k trvalému bydlení.

Platí pro ně zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou odpadními vodami (viz kap. 6.0. kanalizačního řádu) a souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace (viz kap. 11.0.  kanalizačního řádu).

2. kategorie – Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí určených částečně  nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení. Do této skupiny patří producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z objektů komerčního charakteru nebo objektů technické a občanské vybavenosti (nemocnice, školy, restaurace, ubytovací zařízení apod.)

Platí pro ně limity koncentrace vypouštěného znečištění uvedené v tabulce 7.0.0. kanalizačního řádu, zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou odpadními vodami (viz kap. 6.0. kanalizačního řádu) a souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace (viz kap. 11.0.  kanalizačního řádu).

Limitní  hodnoty  předepsané  pro  jednotlivé  ukazatele  znečištění  definují rozsah  povoleného nakládání  s vodami  při  jejich  vypouštění  do kanalizace pro veřejnou potřebu a  jsou pro  výše  uvedené  okruhy  producentů  přehledně  shrnuty  v následujících  tabulkách.

Tyto limitní hodnoty jsou pro jednotlivé ukazatele znečištění porovnávány s výsledky rozboru

vzorků :

Pozn.: Typ a druh odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval změny jakosti vypouštěných odpadních vod v závislosti na místních a časových podmínkách jejich odtoku ze sledované nemovitosti

- směsného vzorku (sv) vypouštěných odpadních vod

typ C - 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku

Použije se v případě vzorkování nemovitosti s  nepřetržitou produkcí odpadních vod (3 – směnný provoz) s významnými rozdíly v jejich objemu během sledovaného intervalu.

typ B - 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných  v intervalu 2 hodin

Použije se v případě vzorkování nemovitosti s  nepřetržitou produkcí odpadních vod (3 – směnný provoz).

8 hodinového směsného vzorku - získaného sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných   v   intervalu  nejdéle 1 hodiny

Použije se v případě vzorkování nemovitosti s kratší než celodenní produkcí odpadních vod (1 – směnný provoz)

typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Použije se při vzorkování nemovitosti, v těch případech, kdy nelze odebrat vzorek 8 hodinový nebo vzorky typu A nebo C.

- prostého vzorku (pv) vypouštěných odpadních vod, získaného jednorázovým odběrem celého objemu vzorku

Použije se při vzorkování nemovitosti v odůvodněných případech, kdy nelze odebrat některý z druhů směsných vzorků (např. : časově limitovaná vypouštění odp. vod, havarijní stavy, apod.) .

Pozn. :  Vysvětlující  poznámky  u  dále uvedené tabulky  jsou  její  nedílnou  součástí.

Limitní hodnoty pro producenty I. skupiny, 2 kategorie

### Tab. 7.0.0.  Limitní   hodnoty   znečištění   splaškových   odpadních  vod   vypouštěných    do kanalizace pro veřejnou potřebu z nemovitostí určených částečně nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení *)

| Ukazatel znečištění | Jednotka | Limitní hodnota zbytkového znečištění |
| --- | --- | --- |
|  |  | sv | pv |
| BSK5 | mg/l | 450 | 750 |
| CHSKCr | mg/l | 900 | 1800 |
| Nerozpuštěné látky (NL) | mg/l | 400 | 600 |
| Rozpuštěné látky (RL) | mg/l | 800 | 1600 |
| Amoniakální dusík (N-NH4+) | mg/l | 75 | 100 |
| Celkový dusík (Ncelk.) | mg/l | 90 | 120 |
| Veškerý fosfor (Pcelk.) | mg/l | 15 | 30 |
| Extrahovatelné látky (EL) 1) | mg/l | 100 | 150 |
| Uhlovodíky C10 – C40 | mg/l | 10 | 15 |
| Nepolární extrahovatelné látky (NEL) | mg/l | 10 | 15 |
| Chloridové ionty (Cl ¯ ) | mg/l | 200 | 400 |
| Síranové ionty (SO42-) | mg/l | 100 | 200 |
| Kyanidy celkové (HCNcelk) | mg/l | 0,1 | 0,2 |
| pH | - | 6,0 – 9,0 |
| Teplota vody | oC | 40 |
| Rtuť (Hg) 2) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| Měď (Cu) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| Nikl (Ni) | mg/l | 0,05 | 0,1 |
| Celkový chrom (CrIII, Cr VI) | mg/l | 0,025 | 0,05 |
| Olovo (Pb) | mg/l | 0,025 | 0,05 |
| Zinek (Zn) | mg/l | 1,0 | 2,0 |
| Kadmium (Cd) | mg/l | 0,002 | 0,004 |
| Stříbro (Ag) | mg/l | 0,025 | 0,05 |

*)V případech, kdy  vypouštění  odpadních vod  do kanalizace pro veřejnou potřebu je upraveno  platným  vodoprávním povolením platí hodnoty předepsané tímto  rozhodnutím.

Odpadní  vody  obsahující  radioaktivní  látky  smí  být  vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu nejvýše v takových objemových a úhrnných aktivitách, aby nebyla překročena kriteria dle  § 57, odst.1, písm.c) vyhlášky  č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

1) Pokud   odpadní   vody,  obsahující  rostlinné nebo  živočišné  tuky,  budou před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu předčišťovány, určuje se limit obsahu EL takto :

a) jestliže pro místní podmínky vede návrh předčisticího zařízení typu lapáku tuků (ČSN EN 1825-2) ke jmenovité velikosti menší nebo rovné 10 nahrazuje se povinnost sledovat míru jejich znečištění a dodržování limitu obsahu EL následujícími podmínkami :

- Projekt jmenovaného předčisticího zařízení je v souladu s uvedenou normou a místními podmínkami.

- Na instalované zařízení bylo vydáno prohlášení výrobce o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdějších předpisů).

- Provoz a údržba zařízení je prováděna dle provozního předpisu zpracovaného v souladu s návodem k obsluze a údržbě dodaném výrobcem.

- O provozu zařízení a jeho údržbě je veden provozní deník s aktuálními zápisy, zejména se záznamy a doklady o vyvážení a čištění zařízení prováděném firmou oprávněnou k nakládání s odpady dle příslušných předpisů (živnostenský zákon).

b) jestliže pro místní podmínky vede návrh předčisticího zařízení typu lapáku tuků (ČSN EN 1825-2) ke jmenovité velikosti větší než 10 je limit obsahu EL v odpadních vodách vypouštěných po předčištění do kanalizace pro veřejnou potřebu stanoven hodnotou 50 mg/l (prům.) a 75 mg/l (max.).

2)   Emisní  limit  pro malé a neprůmyslové zdroje s  vypouštěním pod 7,5 kg/rok, přičemž u odpadní vody pocházející ze stomatologických pracovišť ,jejíž znečištění jednotlivými frakcemi rtuti má původ ve zpracování amalgámu se v případě instalace zařízení pro její odstraňování povinnost měřit objem vypouštěných odpadních vod, míru jejich znečištění a předávat výsledky měření nahrazuje povinností dodržovat následující podmínky:

- Odpadní  voda,  přichází-li  do  styku  s  jinými  vodami,  je  vedena  přes odlučovač amalgámu.

- Podíl amalgámu v surové odpadní vodě ze zubního pracoviště se díky odlučovači amalgámu sníží o 95% a více.

- Stupeň účinnosti odlučovače amalgámu činí před jeho prvním zabudováním 95% a je v pravidelných časových intervalech ne delších 5 let přezkušován výrobcem nebo odborně způsobilou  osobou.

- Odsávání vody ze zubního pracoviště probíhá metodami, které drží spotřebu vody takovým způsobem, že odlučovač amalgámu může dodržovat svůj předepsaný stupeň účinnosti.

- Na  údržbu  odlučovače  amalgámu  existuje  s odbornou   firmou   uzavřená   smlouva o údržbě, která byla úřadu předložena a podle které je odlučovač v pravidelných časových intervalech udržován a vyprazdňována.

- O údržbě odlučovače amalgámu a odstraňování odloučeného materiálu (v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady) bude provozovatelem vedena evidence.

7.1.Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity pro odpadní

vody obvyklého složení

7.1.1.  Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity předepsané pro odpadní vody obvyklého složení - uvedené  v  tabulce 7.0.0. - může  vodoprávní  úřad, který schválil kanalizační řád  povolit  ve  výjimečných   případech na nezbytně nutnou dobu (např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných případech). Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

    - Producent odpadních vod, které svými charakteristikami odpovídají odpadním vodám II. skupiny a jejich složení nemůže být porovnáváno s limity uvedenými pro I. skupinu 2.kategorii v tabulce 7.0.0. (přichází do úvahy zejména v případech nově budovaných investic) předloží žádost o novou klasifikaci spolu s potřebnými podklady vlastníku kanalizace pro veřejnou potřebu (prostřednictvím jejího provozovatele). V případě jejího kladného posouzení předloží provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu (zplnomocněný jejím vlastníkem) vodoprávnímu úřadu návrh na změnu a doplnění kanalizačního řádu dodatkem zahrnujícím limitní hodnoty pro producenty II. skupiny, příp. zavedení kategorie producentů se specifickým složením odpadních vod (II. skupina, 2.kategorie).

- Způsob stanovení množství srážkových vod u odběratelů

V případech kdy množství srážkových vod (jako součásti celkového množství odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu z dané napojené nemovitosti - pozemku nebo stavby) není přímo měřeno (viz kapitola 10.1. kanalizačního řádu) stanovuje se jejich množství postupem upraveným v §31 vyhlášky MZe ČR č.428/2001 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Vzorec pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace (dle přílohy č.16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.,ve znění pozdějších zákonných úprav) uvádí pojem dlouhodobý srážkový úhrn, aniž by příslušné ustanovení vyhlášky upřesnilo způsob jeho určení.

Jediným vodítkem je znění §31 citované vyhlášky, který pro zjištění hodnoty dlouhodobého srážkového úhrnu v dané oblasti odkazuje na regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Podle jeho pracovníků lze o dlouhodobém srážkovém úhrnu hovořit v případě, že se jedná průměr hodnot z nejméně 30-ti leté řady pozorování. Přitom považují za adekvátní provádět vyhodnocení průměrných hodnot těchto časových řad grafickou polygonovou metodou ze záznamů všech dešťoměrných stanic pokrývajících dané zájmové území.

Na základě  uvedeného  odborného  dotazu  a  dodaných  podkladů  budou, až do další revize (prováděné v desetiletých intervalech), používat pro výpočet odtoku srážkových vod v oblasti odvodňované kanalizační sítí obce Moutnice hodnotu dlouhodobého srážkového úhrnu stanovenou pro období 1983 – 2012 ve výši   497,3  mm/m2/rok.

9.0. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace

Podle místa a příčiny  vzniku poruchy ( havárie )  je  nutno  příslušná  opatření  klasifikovat na :

1. opatření při havarijním úniku  znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu

2. opatření při  poruše ( havárii ) na vlastním  zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu

ad 1.

Jedná se o případy  úniku tzv. závadných  látek, které nejsou součástí odpadních  vod v rozsahu povoleného nakládání  s vodami  ( viz. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Vniknutí takových  látek  do kanalizace pro veřejnou potřebu  může  zhoršit kvalitu  povrchových     ( popř. podzemních ) vod. Každý  havarijní únik  znečištění je  proto  třeba hlásit centrálnímu  vodohospodářskému dispečinku  BVK, a.s. na  tel. čísle  543 212 537, který  zabezpečí  vyrozumění   odpovědných    pracovníků    organizace   podle    schématu    příslušných  směrnic  (  Provozní  řád  kanalizace ).

Obecnou  zásadou při likvidaci havarijního  úniku látek závadných vodám je  zabránit vniknutí  těchto  látek  do kanalizace pro veřejnou potřebu ( t.j.  likvidovat havarijní  únik  již  v areálu  příslušné  nemovitosti ).

V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace pro veřejnou potřebu je původce povinen na žádost  provozovatele    poskytnout   prostředky   (  včetně pracovních  sil )  k   likvidaci   havarijního    úniku a  odstranění   jeho  následků.

Podrobné  postupy při  úniku  látek  škodlivých  vodám  upravují  plány  opatření  pro  případy havárie (“havarijní plány”) zpracované potenciálními  původci  znečištění  ve  smyslu   §39, odst. 2, písm.  a  zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách   ( t.j.  definují  činnosti  zaměřené  k  odstranění   příčin  a  následků  havárie  v rámci  areálu  příslušné  nemovitosti).

ad 2.

Nastane – li    z   různých    příčin    stav    bránící   odvádění   odpadních   vod   veřejnou    kanalizací

( včetně  případů odstávky  ČOV )  je  provozovatel  oprávněn ( v   souladu s  platnou   legislativou )  toto  odvádění   omezit   nebo    přerušit.     Přitom    je     povinen o  vzniklé   situaci  neprodleně  informovat odbor životního prostředí Městského úřadu Židlochovice jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (tel.čís. 547 428 747, 725 111 460) a   Povodí  Moravy, s.p. jako správce toku (tel. čís. 541 211 737, 541 637 250).

V případech havarijního  přepadu na dešťových odlehčovačích kanalizační  sítě, ke kterému došlo v důsledku intenzivní srážkové události se postupuje podle  Provozního  řádu  kanalizace.

Stav  jednotlivých  dešťových  odlehčovačů z  hlediska zabezpečení předpokladů pro  dodržení navržených  ředicích  poměrů se  kontroluje v rámci plánovaných činností prováděných v souladu s každoročně  aktualizovaným  Plánem  údržby kanalizace pro veřejnou potřebu.

Provoz kanalizace pro veřejnou potřebu  při  povodních  se  řídí  podle  směrnic  Povodňového  plánu.

Problematiku úniku odpadních vod z kanalizace do horninového prostředí porušením její těsnostmi v důsledku havarijních událostí řeší příslušné části Provozního řádu.

- Způsob stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace a míry jejich znečištění

Způsob stanovení množství odpadních vod a míry jejich znečištění se  provádí  postupy vycházejícími z platných norem.

10.1. Stanovení množství odpadních vod

Množství odpadních vod  se zjišťuje :

-  přímo   =   měřením průtoku a objemu odpadních vod ve směrodatných profilech, kterými jsou:

a) měrné objekty s trvalým měřením průtoku a objemu odpadních vod, nebo

b) kontrolní  profily s dočasným měřením průtoku a objemu odpadních vod

-   nepřímo  =   výpočtem  z množství  vody

1. odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu,

2. jejíž zjištěný  odpad  v  příslušném   období  pochází  z jiného  zdroje  než  z vodovodu pro veřejnou potřebu,

3. odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a  nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu (spotřebované v průběhu  technologických  operací a jiných činností)

Měrný  objekt  =  objekt  na  kanalizační  přípojce  umožňující :

- trvalou  instalaci zařízení  pro nepřetržité měření  průtoku a  objemu  protékajících odpadních vod

- ruční, nebo automatický  odběr  vzorků odpadních  vod reprezentujících míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu – viz odstavec 10.2.

- příp.  automatické měření  vybraných  fyzikálně – chemických charakteristik protékajících odpadních  vod

Pro  zřízení a provozování měrných objektů,  jejichž údaje  mají  být  podkladem pro  výpočet  úhrady za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu platí následující  rámcové  podmínky :

1. Měrné objekty se budují v odůvodněných  případech ( viz bod č.  2, 3 a 4 ) a stanoví-li tak kanalizační řád, na  základě  doplnění a rozšíření   smlouvy  o  odvádění  odpadních  vod  kanalizací pro veřejnou potřebu ( viz §19, odst.1 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a      kanalizacích ).

Měrné objekty, jako  nedílnou  součást  kanalizační  přípojky, buduje, vybavuje a provozuje její majitel, a to  na  vlastní  náklady.

2. Měření  průtoku a objemu  odpadní  vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu se neprovádí

- pokud lze použít jiný, vyhovující způsob stanovení jejich množství (viz § 19 odst.  5  –  9 zákona

čís. 274 / 2001 Sb., o  vodovodech   a  kanalizacích ).

- pokud celkový odtok odpadní vody z nemovitosti za bezdeští ( jako max. hodinový průtok )

je menší nebo roven 0,005 m3/s

3. Pokud nebude v technicky odůvodněných případech dohodnuto jinak musí měrný objekt (měrné objekty) zaznamenat objem (průtok) všech odpadních vod odváděných z dané nemovitosti do kanalizace pro veřejnou potřebu, tj. včetně vod srážkových.

4. Měření průtoku a objemu odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu producenty splaškových odpadních vod (I. skupina  1. a  2. kategorie) se obvykle neprovádí, pokud nebylo dohodnuto jinak (např. požadavek na měření množství srážkových vod odtékajících z nemovitosti do kanalizace pro veřejnou potřebu).

5. Měrné objekty musejí být vybaveny registračním  záznamovým  zařízením, které je kompatibilní s vyhodnocovací  jednotkou provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

6. Zásadní postupy pro měření množství odváděných odpadních vod se řídí ustanoveními dle

§ 19, odst. 1 – 10 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Kanalizační přípojky  nemovitostí  nevybavené  měrným  objektem  musí  mít zřízeny kontrolní profily.

Kontrolní  profil   =   smluvně  určené  místo  (  popř.  objekt )  na  kanalizační  přípojce umožňující :

-  měření objemu  protékající  odpadní  vody dočasně  instalovaným  ( přenosným ) zařízením  pro měření    průtoku odpadních vod ve zvolených intervalech,

- odběr vzorků odpadních vod reprezentujících míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu – viz odstavec 10.2.,

Podrobnosti vybudování  měrného objektu, nebo  kontrolního  profilu (pokud ještě  není  zřízen)  se stanoví smluvně, a to v souladu s ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích.

# 10.2. Kontrola míry znečištění odpadních vod

Způsob    odběru    vzorků   odpadní vody   musí   zaručit   reprezentativní  jakost  odpadní vody,  tj. její změny v závislosti na čase  a   na  průtoku.

Rozbory vzorků vod se provádí podle standardních operačních postupů a standardních pracovních postupů,  které  vycházejí  z  platných  norem.

Rozbory  mohou  provádět  jen  k  tomu  oprávněné   laboratoře.

# Kvalita vypouštěných odpadních vod se zjišťuje rozborem vzorků odebraných ve směrodatných

profilech, kterými jsou :

- měrné objekty se zařízením měřícím množství odpadních vod  dle odstavce 10.1.,

- kontrolní profily dle odstavce 10.1.

Kontrolu míry znečištění odpadních vod  provádějí :

-   producenti odpadních vod (dále jen producent)  = vnitřní kontrola,

-   provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen provozovatel) - kontrola dodržování

kanalizačního řádu (= vnější kontrola),

-   obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako vodoprávní  úřady.

A. Pro  provádění  vnitřní kontroly (= kontrola prováděná producentem)  míry znečištění odpadních  vod    platí   následující  rámcové podmínky :

1. Povinnost provádět vnitřní kontrolu (její rozsah, četnost a místo) může producentu uložit

-  vodoprávní rozhodnutí (vydané podle § 18 odst 3) zákona č.274/2001 Sb. nebo podle § 16

zákona č.254/2001 Sb.) nebo

-  kanalizační řád, za podmínek dále uvedených.

2. Povinnost provádět vnitřní kontrolu tento kanalizační řád vzhledem k současnému charakteru složení odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotlivými producenty neukládá.

Pozn.: Tato povinnost by z titulu kanalizačního řádu byla obecně uložena producentům   průmyslových odpadních vod se specifickým složením – II. skupina 2.kategorie a to v rozsahu ukazatelů specifického složení a s četnosti dle tabulky - viz podmínka A.6.

Tito producenti průmyslových odpadních vod se v současné době v obci Moutnice nevyskytují.

3. Výsledky  povinně prováděné vnitřní kontroly  eviduje  producent  po dobu  5  let a je povinen je  na  požádání  předložit

- vodoprávnímu úřadu, pokud mu povinnost provádět vnitřní kontrolu byla uložena vodoprávním

rozhodnutím, nebo

- provozovateli, pokud mu povinnost provádět vnitřní kontrolu byla uložena kanalizačním řádem.

4. Pokud povinnost provádět vnitřní kontrolu byla producentu uložena kanalizačním řádem a producent tuto povinnost v konkrétním případě splní v rámci provozní kontroly, při které budou stanoveny hodnoty dalších ukazatelů zbytkového znečištění odpadních vod nad rámec povinnosti uložené kanalizačním řádem může provozovatel požadovat předložení výsledků provozní kontroly jen v rozsahu uloženém kanalizačním řádem.

5. Producent, kterému nebyla uložena povinnost vnitřní kontroly podle bodu 1) provádí tuto kontrolu jako provozní kontrolu v rozsahu a s četností, které mu podle jeho vlastního uvážení poskytnou soubor informací o vypouštěných odpadních vodách, na jejichž základě bude schopen provádět včasná a účinná opatření proti jejich neoprávněnému vypouštění (§ 10 odst 2) písm b) zákona č.274/2001 Sb.)

6. Doporučená minimální četnost analýz je rámcově uvedena v následující tabulce v závislosti na velikosti největšího bezdeštného průtoku ( = ročního průměrného. množství odpadních vod odtékajících do kanalizace za bezdeští).

| Největší bezdeštný průtok ( l / s ) – roční průměr | Typ vzorku | Druh odběru | Četnost n x rok | Interval dny (přibližně ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| menší než 0,2 | směsný *) | časově závislý | 1 | - |
| 0,2 – 1,0 | dtto | dtto | 4 | 90 |
| 1,0 – 5,0 dtto | dtto | dtto | 6 | 60 |
| 5,0 – 10,0 | dtto | dtto | 12 | 30 |
| 10,0 – 100,0 | dtto | dtto | 24 | 15 |

*)  V odůvodněných  případech  je  možno  odebrat i  prostý  vzorek

7. Náklady  na vnitřní kontrolu  hradí  producent.

B. Pro  provádění  vnější kontroly (= kontrola prováděná provozovatelem) míry znečištění  odpadních  vod  platí   následující  rámcové podmínky :

1. Četnost kontrolních odběrů vzorků odpadní vody:

a) U producentů I.skupiny, 1.kategorie (případy vypouštění splaškových odpadních vod z nemovitostí určených výhradně k trvalému bydlení) se kontrolní odběry provádí jen ve výjimečných případech (např. při haváriích, sporech o klasifikaci odběratele, apod.),

b) U producentů I.skupina, 2.kategorie (případy vypouštění splaškových odpadních vod z nemovitostí určených částečně  nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení  = objekty komerčního charakteru nebo objekty technické a občanské vybavenosti – např. nemocnice, školy, restaurace, ubytovací zařízení apod.)  a producentů II.skupiny (případy vypouštění průmyslových odpadních vod jako vedlejšího produktu technologických procesů ve výrobních i jiných zařízeních) je četnost stanovena aktuálním ročním plánem odběru vzorků provozovatele.

Pozn.: V odůvodněných případech se vnější kontrola může provést s větší četností a větším rozsahem výběru producentů  než předpokládal aktualizovaný roční plán odběru vzorků

2. Maximální rozsah ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních  vod  je  pro vnější kontrolu prováděnou provozovatelem stanoven kanalizačním řádem.

3. Producent je povinen  na požádání předložit provozovateli situační plán vnitřní kanalizace dle skutečného provedení s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu množství a kvality odpadních vod  vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu (měrné objekty, kontrolní profily, předčisticí zařízení), povolení k vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu vydané vodoprávním úřadem (dle § 16 zákona č.254/2001 Sb. nebo § 18 odst.3 zákona č.274/2001 Sb.),

příp. výsledky kontrolních rozborů odpadních vod prováděných v rámci jeho provozní ( = vnitřní) kontroly – viz podmínka A.5.

Při vypouštění více přípojkami může provozovatel požadovat  od  producenta  podklady pro  zjištění množství odpadních vod odtékajících do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotlivými přípojkami.

4. Při provozu předčisticích zařízení (odlučovače ropných látek, lapáky tuků, neutralizační stanice, čistírny průmyslových odpadních vod, odlučovače amalgámu, apod.),  která jsou technicky součástí vnitřní kanalizace provozované producentem kontroluje provozovatel kvalitu odpadních vod na odtoku z tohoto zařízení, jen pokud je tento postup výslovně předepsán kanalizačním řádem. K tomu musí být ze strany producenta vytvořeny potřebné technické podmínky umožňující kvalifikovaný  odběr (např. vzorkovací ventil).

5. Provozovatel je povinen oznámit odběr kontrolního vzorku producentovi, a pokud ten projeví zájem zúčastnit se odběru musí mu to provozovatel umožnit. Na žádost producenta mu provozovatel poskytne část odebraného vzorku pro provedení příp. paralelního rozboru. V případě, že se producent nemůže nebo nechce odběru vzorků zúčastnit, nemůže to být překážkou provedení odběru.

Producent  je  povinen  zabezpečit   pro  provozovatele přístup ( včetně příjezdu ) na  místo  určené pro  odběr  kontrolních  vzorků odpadní  vody,  a  to  včetně  kontrolních   profilů   na  odtoku  z  předčisticích  zařízení osazených na vnitřní kanalizaci.

Rozhodčí výsledky pro stanovení dodržení, resp. překročení míry znečištění vypouštěných odpadních vod jsou takové, při kterých je odběr vzorku procesně nedílnou součástí laboratorních analýz vzorku, přičemž na celý proces má laboratoř provádějící laboratorní analýzy akreditaci či osvědčení ASLAB.

6. Náklady na kontrolu dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrolu) hradí provozovatel.

10.3. Analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod

Viz příloha 2: Související normy a předpisy kanalizačního řádu

- Další  podmínky  pro  vypouštění  odpadních  vod  do  kanalizace  vyplývající

z kanalizačního řádu

11.1. Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba :

- souhlasu   provozovatele   jestliže  jejich  znečištění  nepřekročí  limity  uvedené  v  tabulce   7.0.0.

2.  povolení   vodoprávního   úřadu   dle   § 16  odst. 1   zákona  č. 254 / 2001 Sb., o vodách, při    vypouštění  odpadních  vod  s  obsahem  zvlášť  nebezpečné  závadné látky  nebo dle § 18 odst.3  zákona  č. 274 / 2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích,  jestliže  pro  dodržení  limitů  platného kanalizačního řádu je třeba zajistit jejich předčištění

11.2. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu přes původně bezodtokové jímky - žumpy  není dovoleno. Obsah žump lze likvidovat jen na místech k tomu určených (viz bod 11.5.).

11.3. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí,  pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele.

11.4. Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu  je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes domovní nebo uliční dešťové vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno.

11.5. Vyvážení koncentrovaných odpadních vod shromažďovaných v bezodtokových jímkách (žumpách)  a jejich vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je činností, která je povolena pouze na tzv. stáčecím místě na ČOV Moutnice a to na základě smlouvy uzavřené mezi dovozcem a provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Podmínky pro vypouštění dovážených koncentrovaných odpadních vod jsou uvedeny v příloze 1 kanalizačního řádu.

Při zjištění překročení nejvyšších přípustných hodnot znečištění vyvážených koncentrovaných odpadních vod postupují smluvní strany podle smluvních podmínek provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

11.6. Podmínky vypouštění srážkových vod do jednotné a oddílné kanalizace:

Pro vypouštění srážkových odpadních vod do jednotné a oddílné kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba souhlasu provozovatele.

V případě napojení producenta odpadních vod na oddílný kanalizační systém kanalizace pro veřejnou potřebu je producent povinen vypouštět veškeré srážkové vody výhradně do dešťové stoky tohoto systému.

Do splaškových stok oddílné kanalizace smějí být srážkové vody vypouštěny jen výjimečně. Vypouštění srážkových vod do splaškové stoky je striktně podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace, který stanoví podmínky jejich vypouštění.

V případě, že budou srážkové vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění srážkových vod pro danou přípojku přerušit.

11.7. Pro omezení množství balastních vod v kanalizační síti je třeba dodržovat následující zásady :

a) krátkodobé, časově omezené  vypouštění  podzemních  vod  čerpaných  při  zakládání  staveb nebo  kontaminovaných podzemních vod čerpaných při odstraňování ekologických zátěží musí být ( po případném  předčištění )  prováděno   přednostně  do  dešťové   kanalizace   zaústěné   přímo do vodního recipientu. Do splaškových stok oddílné kanalizace a stok jednotné kanalizace smějí být vypouštěny pouze tehdy, není-li technicky a ekonomicky možné použít dešťové kanalizace. Limity závazné pro vypouštění podzemních vod do splaškových  stok oddílné kanalizace a stok jednotné kanalizace jsou uvedeny v tabulce 7.0.0.kanalizačního řádu(limity obsahu znečišťujících látek zde neuvedených budou stanoveny individuálně vodoprávním úřadem na základě žádosti producenta a vyjádření provozovatele kanalizace).

b) dlouhodobé vypouštění podzemních vod z trvalých drenážních systémů má být prováděno výhradně do  dešťové kanalizace. Do splaškových stok oddílné kanalizace a stok jednotné kanalizace lze tyto vody odvádět jen v odůvodněných případech.

Krátkodobé i dlouhodobé vypouštění podzemních odpadních vod bude zpoplatněno dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod.

11.8. Instalace předčisticích zařízení na odloučení tuků a látek ropného původu při vypouštění odpadních vod obsahujících rostlinné nebo živočišné tuky a látky ropného původu je v kompetenci příslušného investora nebo budoucího provozovatele. Rozhodujícím kritériem je posouzení místních podmínek vzhledem k možnosti dodržení limitu obsahu EL a NEL, resp. C 10 -  C 40 (viz tabulka 7.0.0.).

11.9. Producenti se specifickým složením odpadních vod (s individuálně stanoveným limitem) hradí cenu za jejich převzetí a odstranění dle smluvních podmínek.

Tito producenti průmyslových odpadních vod se v současné době v obci Moutnice nevyskytují.

11.10. V případě, že budou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění odpadních vod pro danou přípojku přerušit.

12.0.Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádějí :

-   provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu

-   vodoprávní  úřady  ( v  rozsahu  a  způsobem  dle  příslušné  legislativy )

O výsledcích kontroly, v případech zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.

V případě :

- překročení limitů kanalizačního řádu,

- vniknutí  látek,  které  nejsou   odpadními  vodami   (viz kapitola č. 6.0. kanalizačního  řádu )

do kanalizace a

- porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod (viz kapitola č. 11.0. kanalizačního řádu)

může být producent odpadních vod sankcionován :

- vodoprávním   úřadem    ( podle   příslušných   ustanovení  zákona   o  vodách  nebo  zákona

o vodovodech a kanalizacích)

- provozovatelem  kanalizace  dle  smlouvy o odvádění  odpadních vod  (smluvní pokuta) nebo      náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

13.0. Aktualizace kanalizačního řádu

Dojde-li ke změnám skutečností, za kterých byl kanalizační řád schválen, navrhne vlastník kanalizace vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění, které se realizují formou dodatku kanalizačního řádu.

# Footnotes

) Konvenční označení zahrnující odpadní vody

- technologické, vznikající jako produkt technologických procesů ve výrobních a jiných zařízeních

- které jsou směsí uvedeného typu splaškových odpadních vod a technologických odpadních vod